УТВЕРЖДЕНА

Решением Собрания представителей

сельского поселения Кабановка

муниципального района

Кинель-Черкасский Самарской области

от 14.10.2014 №20-1

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

сельского поселения Кабановка

муниципального района Кинель-Черкасский

Самарской области на 2014- 2018 годы и на  период до 2025 года

2014

Оглавление

Оглавление	2

Введение	4

Паспорт Программы	7

1. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с.п. Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программный документ.	10

1.1. Количественное определение перспективных показателей развития МО.	10

1.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.	12

2. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с. п. Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программный документ.	22

3. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы с.п. Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.	25

3.1. Характеристика сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.	25

3.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности и состава населения.	28

3.3. Прогноз развития промышленности.	31

3.4. Прогноз развития застройки с. п. Кабановка.	33

4. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы с. п. Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.	48

4.1. Система водоснабжения сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоснабжения.	48

4.2. Система водоотведения сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоотведения.	52

4.3. Система теплоснабжения сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги теплоснабжения.	54

4.4. Система газоснабжения сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги газоснабжения.	59

4.5. Система электроснабжения сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги электроснабжения.	60

5. Финансовые потребности для реализации программы с.п. Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.	62

5.1. Система водоснабжения сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.	62

5.2. Система водоотведения сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.	66

5.3. Система теплоснабжения сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.	69

6. Организация реализации проектов программы с. п. Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение). Обосновывающие материалы.	70

6.1. Оценка суммарных затрат на реализацию Программы.	70

6.2. Характеристика основных источников финансирования. Структура финансирования.	71

6.3. Совершенствование бюджетного финансирования программы.	72

6.3. Механизм реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.	74

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области на 2014-2018 годы и на период до 2025 года (в дальнейшем – Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования. Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ГД «О теплоснабжении».

- Федеральный закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Закон Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 09 октября 2006 года № 129.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования и сельского поселения.

Программа, в частности, для муниципального образования является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы района, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования и сельского поселения;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (в дальнейшем ОКК), которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов на коммунальные услуги;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов ОКК;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном и областном уровнях.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммуникациями коммунального характера земельных участков под застройку.

В основу формирования и реализации Программы положены следующие принципы:

- целепологания – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системность – рассмотрение Программы, как единой системы с учетом влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексность – формирование Программы во взаимосвязи с различными целевыми программами (на федеральном, областном, муниципальном уровнях), реализуемыми на территории муниципального образования и сельского поселения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых и жидких бытовых отходов.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения и муниципального образования на 2014-2018 годы и на  период до 2025 года, а также содержит перспективные мероприятия, сроки которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и показатели оценки эффективности мероприятий, включенных в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность сельского поселения и прилегающих территорий, рациональное использование всех ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике в сфере реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области на 2014-2018 годы и на период до 2025 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ГД «О теплоснабжении». Федеральный закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Закон Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области». Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 09 октября 2006 года № 129. Генеральный план сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области |
| Разработчик Программы | ООО «АФ «Регул ОЛЕВ» |
| Цели Программы | Обеспечение потребителей всех категорий коммунальными услугами нормативного качества. Эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования. |
| Задачи Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг. Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг. Повышение операционной эффективности организаций коммунального комплекса (ОКК). |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области, организации коммунального комплекса Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области, филиалы энергоснабжающих/энергосетевых организаций Самарской области. |
| Срок и этапы реализации Программы | Реализация Программы планируется на 2014-2018 годы и на период до 2025 года |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы – 98 194,57 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета сельского поселения Кабановка м. р. Кинель-Черкасский – 981,95 тыс. руб. средств бюджета м. р. Кинель-Черкасский – 2 945,84 тыс. руб. средств областного либо федерального бюджета – 9 819,46 тыс. руб. средств иных источников – 83 465,4 тыс. руб. |
| Целевые показатели Программы | По системам водоснабжения: строительство новых водопроводных сетей протяженностью 6333 м; реконструкция 11-ти водозаборов с увеличением производительности; установка приборов учета водных ресурсов на водозаборных сооружениях, водоводах; обеспечение требований к качеству воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По системам водоотведения: строительство новых канализационных сетей протяженностью 8295 м; строительство 6-ти КНС производительностью 280 куб. м/сут., 230 куб. м/сут., 130 куб. м/сут., 100 куб. м/сут., 100 куб. м/сут. и 80 куб. м/сут. соответственно; строительство КОС производительностью 800 куб. м/сут.; улучшение экологической ситуации. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением программы осуществляется на основании: Контроль за ходом реализации программных мероприятий и выполнением поставленных задач осуществляет координатор выполнения Программы – администрация сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Юридические лица, эксплуатирующие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области, осуществляют производственный контроль. |

1. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с.п. Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программный документ.

1.1. Количественное определение перспективных показателей развития МО.

К перспективным показателям развития муниципального образования относятся:

- динамика численности населения;

- динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов;

- динамика частной застройки;

- площади бюджетных организаций;

- площади административно-коммерческих зданий;

- прогнозируемые изменения в промышленности на весь период разработки программы.

В данном подразделе Программы приведены перспективные показатели в количественном выражении. Обоснование их определения на основе проведенного анализа приведено в разделе настоящей Программы «Перспективные показатели развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с.п. Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы».

Таблица 1.1. Динамика численности населения.

| Показатель | 2009 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2014 г. | 2018 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | прогноз |
| Численность населения (среднегодовая), чел. | 2397 | 2448 | 2389 | 2376 | 2739 | 3252 |

Динамика частной жилой застройки.

Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Кабановка представлена в основном индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и многоквартирными 2-х этажными жилыми домами.

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Кабановка составляет 51874 кв. м, в том числе муниципальный  фонд 1185 кв.м, частный фонд составляет 50689 кв. м.

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 21,7  кв. м/чел.

По данным о динамике ввода жилья за последние 4 года, средний ввод объемов жилья составляет 512 кв. м в год.

В сельском поселении Кабановка нет жилых домов, отнесённых к ветхому жилищному фонду в соответствии с  законодательством Российской Федерации и законом Самарской области «О жилище».

Таблица 1.2. Прогноз ввода новой частной жилой застройки до 2025 года.

| Перспективные площадки по жилое строительство | Количество домов | Площадь зданий, м2 |
| --- | --- | --- |
| с. Кабановка, Площадка №1, 79 инд. ж. домов | 79 | 11850 |
| с. Кабановка, Площадка №2, 19 инд. ж. домов | 19 | 2850 |
| с. Кабановка, Площадка №3, 25 инд. ж. домов | 25 | 3750 |
| с. Кабановка, Площадка №4, 25 инд. ж. домов | 25 | 3750 |
| с. Кабановка, Площадка №5, 110 инд. ж. домов | 110 | 16500 |
| с. Кабановка, Площадка №6, 35 инд. ж. домов | 35 | 5250 |
| с. Кабановка, Площадка №7, 17 инд. ж. домов | 17 | 2550 |
| с. Кабановка, Площадка №8, 61 инд. ж. дом | 61 | 9150 |
| с. Кабановка, Площадка №9, 10 инд. ж. домов | 10 | 1950 |
| Всего по генеральному плану в с.п. Кабановка планируется увеличение: | 465 | 69750 |

Прогноз развития застройки общественно-делового назначения.

Административный центр сельского поселения Кабановка сформирован в селе Кабановка.

Общественный центр с. Кабановка расположен по ул. Крыгина и сформирован объектами: детским садом, школой, домом культуры, предприятиями торговли, администрацией сельского поселения, сквером с памятником М.П. Крыгину.

Проектом генерального плана предусматривается строительство до 2025 года в существующей застройке, согласно «Положению территориального планирования муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области», следующих объектов:

- Строительство следующих объектов:

Социально-реабилитационный центр на 30 мест в селе Кабановка на ул. Клиновка;

культурно–развлекательный центр на 200 мест в селе Богородское на ул. Центральная;

культурно-развлекательный центр на 300 мест в селе Кабановка на ул. Крыгина;

комплектная трансформаторная подстанция в селе Кабановка на  ул. Степная (ТП-10/04 кВ, 2х100 кВА);

комплектная трансформаторная подстанция в селе Сарбай на ул. Кооперативная (ТП-10/04 кВ, 1х160 кВА);

- Реконструкция следующих объектов:

Фельдшерско-акушерский пункт   на 30 посещений в смену в селе Богородское на ул. Центральная,159;

фельдшерско-акушерский пункт  на 30 посещений в смену в селе Сарбай на ул. Революционная, 1;

автоматическая телефонная станция в селе Богородское на ул. Центральная, 159 (увеличение емкости на 100 номеров);

автоматическая телефонная станция в селе Сарбай на ул. Кооперативная, 3 (увеличение емкости на 100 номеров);

автоматическая телефонная станция в селе  Кабановка на ул. Крыгина, 1а (увеличение емкости на 280 номеров).

1.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Подробное определение прогнозного спроса на коммунальные ресурсы производится в разделе 4 настоящей Программы. В настоящем разделе приводятся результирующие показатели прогнозного спроса на коммунальные услуги с разбивкой по их видам.

Прогноз спроса на услуги водоснабжения.

Таблица 1.3. Перспективные значения увеличения потребления воды в с. п. Кабановка.

| п.п | Площадки застройки | Кол-во потребителей, чел. | Ед. изм. | Уд. расход воды в сутки | Удельный показатель нагрузки по водопотреблению на хоз. питьевые нужды, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Полив, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Частнаяе жилая застройка |
| 1.1 | с. Кабановка, по ул. Крыгина, 15 инд. ж. домов | 45 | литр/чел в сутки | 175 | 10,80 | 54 | 3,15 |
| 1.2 | с. Кабановка, по ул. Новая, 8 инд. ж. домов | 24 | литр/чел в сутки | 175 | 5,76 |  | 1,68 |
| 1.3 | с. Кабановка, строительство спорткомплекса с бассейном 500 м2 на ул. Крыгина |  | литр/чел в сутки | 175 | 20 подп. х-быт. 22 |  |  |
| 1.4 | с. Кабановка, Площадка №1, 79 инд. ж. домов | 237 | литр/чел в сутки | 175 | 56,88 |  | 16,59 |
| 1.5 | с. Кабановка, Площадка №2, 19 инд. ж. домов | 57 | литр/чел в сутки | 175 | 13,68 |  | 3,99 |
| 1.6 | с. Кабановка, Площадка №3, 25 инд. ж. домов | 75 | литр/чел в сутки | 175 | 18,00 |  | 5,25 |
| 1.7 | с. Кабановка, Площадка №4, 25 инд. ж. домов | 75 | литр/чел в сутки | 175 | 18,00 |  | 5,25 |
| 1.8 | с. Кабановка, Площадка №5, 110 инд. ж. домов | 330 | литр/чел в сутки | 175 | 79.20 |  | 11.55 |
| 2.1 | с. Богородское, по ул. Центральная, 3 инд. ж. дома | 9 | литр/чел в сутки | 175 | 2.16 |  | 0.63 |
| 2.2 | с. Богородское, по ул. Центральная, 11 инд. ж. домов | 33 | литр/чел в сутки | 175 | 7,92 |  | 2,31 |
| 2.3 | с. Богородское, Площадка №6, 35 инд. ж. домов | 105 | литр/чел в сутки | 175 | 25.20 |  | 7.35 |
| 2.4 | с. Богородское, Площадка №3, 17 инд. ж. домов | 51 | литр/чел в сутки | 175 | 12.24 | 54 | 3.57 |
| 2.5 | с. Богородское, Площадка №4, 61 инд. ж. дом | 183 | литр/чел в сутки | 175 | 43.92 |  | 12.81 |
| 3.1 | с. Сарбай, по ул. Садовая, 16 инд. ж. домов | 48 | литр/чел в сутки | 175 | 11,52 |  | 3,36 |
| 3.2 | с. Сарбай, ул. Кооперативная, 6 инд. ж. домов | 18 | литр/чел в сутки | 175 | 4,32 |  | 1,26 |
| 3.3 | с. Сарбай, ул. Советская, 12 инд. ж. домов | 36 | литр/чел в сутки | 175 | 8,64 |  | 2,52 |
| 3.4 | с. Сарбай, Площадка №9, 10 инд. ж. домов | 30 | литр/чел в сутки | 175 | 7,20 |  | 2,1 |
| 4.1 | с. Екатериновка, Площадка №9, 13 инд. ж. домов | 39 | литр/чел в сутки | 175 | 9,36 |  | 2,73 |
|  | ИТОГО по с. п. Кабановка |  |  |  | 678,90 |

Таблица 1.4. Прогноз спроса на услуги водоснабжения в с. п. Кабановка.

| п.п | Категория потребителей | Потребление воды в 2013 г., м3 | Потребление воды в 2025 г., м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население (частная жилая застройка) |  | Увеличение на 247798,5 |
| 2 | Бюджетные организации |  |  |
| 3 | Административно-коммерческие здания и производственные объекты |  |  |
| 4 | ИТОГО |  | Увеличение на 247798,5 |

Прогноз спроса на услуги водоотведения.

Таблица 1.5. Перспективные значения прироста услуг водоотведения в с. п. Кабановка.

| п.п | Площадки застройки | Кол-во потребителей, чел. | Ед. изм. | Уд. расход воды в сутки | Удельный показатель нагрузки по водоотведению на хоз. питьевые нужды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | с. Кабановка, по ул. Крыгина, 15 инд. ж. домов | 45 | литр/чел в сутки | 175 | 10,80 |
| 1.2 | с. Кабановка, по ул. Новая, 8 инд. ж. домов | 24 | литр/чел в сутки | 175 | 5.76 |
| 1.3 | с. Кабановка, строительство спорткомплекса с бассейном 500 м2 на ул. Крыгина |  | литр/чел в сутки | 175 | тех. 20,0 х-быт 22 |
| 1.4 | с. Кабановка, Площадка №1, 79 инд. ж. домов | 237 | литр/чел в сутки | 175 | 56.88 |
| 1.5 | с. Кабановка, Площадка №2, 19 инд. ж. домов | 57 | литр/чел в сутки | 175 | 13.68 |
| 1.6 | с. Кабановка, Площадка №3, 25 инд. ж. домов | 75 | литр/чел в сутки | 175 | 18,00 |
| 1.7 | с. Кабановка, Площадка №4, 25 инд. ж. домов | 75 | литр/чел в сутки | 175 | 18,00 |
| 1.8 | с. Кабановка, Площадка №5, 110 инд. ж. домов | 330 | литр/чел в сутки | 175 | 79.20 |
| 2.1 | с. Богородское, по ул. Центральная, 3 инд. ж. дома | 9 | литр/чел в сутки | 175 | 2.16 |
| 2.2 | с. Богородское, по ул. Центральная, 11 инд. ж. домов | 33 | литр/чел в сутки | 175 | 7,92 |
| 2.3 | с. Богородское, Площадка №6, 35 инд. ж. домов | 105 | литр/чел в сутки | 175 | 25.20 |
| 2.4 | с. Богородское, Площадка №3, 17 инд. ж. домов | 51 | литр/чел в сутки | 175 | 12.24 |
| 2.5 | с. Богородское, Площадка №4, 61 инд. ж. дом | 183 | литр/чел в сутки | 175 | 43.92 |
| 3.1 | с. Сарбай, по ул. Садовая, 16 инд. ж. домов | 48 | литр/чел в сутки | 175 | 11,52 |
| 3.2 | с. Сарбай, ул. Кооперативная, 6 инд. ж. домов | 18 | литр/чел в сутки | 175 | 4,32 |
| 3.3 | с. Сарбай, ул. Советская, 12 инд. ж. домов | 36 | литр/чел в сутки | 175 | 8,64 |
| 3.4 | с. Сарбай, Площадка №9, 10 инд. ж. домов | 30 | литр/чел в сутки | 175 | 7,20 |
| 4.1 | с. Екатериновка, Площадка №9, 13 инд. ж. домов | 39 | литр/чел в сутки | 175 | 9.36 |
|  | ИТОГО по с. п. Кабановка |  |  |  | 0,378 тыс. м3/сут. |

Таблица 1.6. Прогноз спроса на услуги водоотведения в с. п. Кабановка.

| п.п | Категория потребителей | Отвод сточной жидкости в 2013 г., м3 | Отвод сточной жидкости в 2025 г., м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население (частная жилая застройка) |  | 137970 |
| 2 | Бюджетные организации |  |  |
| 3 | Административно-коммерческие здания и производственные объекты |  |  |
| 4 | ИТОГО |  | 137970 |

На данный момент больший объём отведённой воды приходится на жилой сектор путём вывоза стоков ЖБО. К 2025 году данная структура отведённой воды от потребителей практически не измениться. Общее количество отведённой воды увеличится на 137,97 тыс. м3 в год.

Прогноз спроса на услуги теплоснабжения.

Таблица 1.7. Прирост тепловой нагрузки административно-общественных зданий (бюджетных организаций).

| Перспективные потребители тепловой энергии | Удельная тепловая нагрузка, Ккал/час |
| --- | --- |
| с. Кабановка, детский сад «Аленький цветочек» | 154 600 |
| с. Кабановка, ГБОУ СОШ + 30 мест детский сад | 77 400 |
| с. Кабановка, аптека | 16 000 |
| с. Кабановка, социально-реабилитационный центр | 270 000 |
| с. Кабановка, физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом, бассейном | 1 200 000 |
| с. Кабановка, культурно-развлекательный центр | 270 350 |
| с. Кабановка, комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней | 197 600 |
| с. Кабановка, магазин общей торговой площадью | 23 300 |
| с. Богородское, детский сад | 103 200 |
| с. Богородское, культурно-досуговый центр | 178 900 |
| с. Богородское, магазин общей торговой площадью | 14 000 |
| с. Богородское, магазин общей торговой площадью | 14 000 |
| с. Сарбай, ГБОУ СОШ с.Сарбай + 20 мест детский сад | 51 600 |
| с. Сарбай, СДК | 201 000 |
| с. Сарбай, магазин общей торговой площадью | 14 000 |
| с. Сарбай, магазин общей торговой площадью | 14 000 |
| с. Екатериновка, магазин общей торговой площадью | 13 300 |
| Всего | 2 810 483 |

Таблица  1.8. Перспективные тепловые нагрузки в 2025 году с.п. Кабановка с разделением по потребителям.

| Потребители | Существующая удельная тепловая нагрузка, Гкал/ час | Прирост удельной тепловой нагрузки к 2025 г., Гкал/ час | Перспективная удельная тепловая нагрузка, Гкал/ час | Перспективный годовой отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  | 0 |  |  |
| Бюджетные потребители |  | 2,810 |  |  |
| Прочие потребители |  | 0 |  |  |
| Всего |  | 2,810 |  |  |

Прогноз спроса на услуги газоснабжения.

Таблица 1.9. Расчет расхода газа на новое строительство, отдельно для каждого потребителя.

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |
|  | Село Кабановка |
| 1,1 | Детский сад |  |  |  | 24,28 |
| 1,2 | ГБОУ СОШ с.Кабановка + 30 мест детский сад |  |  |  | 12,14 |
| 1,3 | Аптека |  |  |  | 2,51 |
| 1,4 | Социально-реабилитационный центр |  |  |  | 42,35 |
| 1,5 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом, бассейном |  |  |  | 188,24 |
| 1,6 | Культурно-развлекательный центр |  |  |  | 42,41 |
| 1,7 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней |  |  |  | 31,0 |
| 1,8 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 3,66 |
| 1,9 | Площадка №1 | 79 | 18,96 | 183,32 |  |
| 1,10 | Площадка №2 | 19 | 6,65 | 44,09 |  |
| 1,11 | Площадка №3 | 25 | 8,28 | 58 |  |
| 1,12 | Площадка №4 | 25 | 8,28 | 58 |  |
| 1,13 | Площадка №5 | 110 | 25,17 | 255,26 |  |
| 1,14 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Крыгина | 15 | 5,63 | 34,81 |  |
| 1,15 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Новая | 8 | 3,60 | 18,56 |  |
|  | Село Богородское |  |  |  |  |
| 2,1 | Детский сад |  |  |  | 16,19 |
| 2,2 | Культурно-досуговый центр |  |  |  | 28,06 |
| 2,3 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,2 |
| 2,4 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,2 |
| 2,5 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Центральной | 3 | 1,8 | 6,96 |  |
| 2,6 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Центральной | 11 | 4,68 | 25,53 |  |
| 2,7 | Площадка №6 | 35 | 10,08 | 81,22 |  |
| 2,8 | Площадка №7 | 17 | 6,16 | 39,45 |  |
| 2,9 | Площадка №8 | 61 | 15,48 | 141,60 |  |
|  | Село Сарбай |  |  |  |  |
| 3,1 | ГБОУ СОШ с.Сарбай + 20 мест детский сад |  |  |  | 8,10 |
| 3,2 | СДК |  |  |  | 31,53 |
| 3,3 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,2 |
| 3,4 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,2 |
| 3,5 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Садовая | 16 | 6,0 | 37,13 |  |
| 3,6 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Кооперативная | 6 | 2,94 | 13,92 |  |
| 3,7 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Советская | 12 | 5,1 | 27,85 |  |
| 3,8 | Площадка №9 | 10 | 4,25 | 23,2 |  |
|  | Село Екатериновка |  |  |  |  |
| 4,1 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,08 |
| 4,2 | Площадка №10 | 13 | 5,13 | 30,17 |  |
|  | Итого по с. п. |  | 1 658,61 |

Таблица 1.10. Перспективные газовые нагрузки в 2025 году с.п. Кабановка с разделением по потребителям.

| Потребители | Существующая удельная газовая нагрузка, тыс. куб. м/год | Прирост удельной газовой нагрузки к 2025 г., тыс. куб. м/год | Перспективная удельная газовая нагрузка, тыс. куб. м/час | Перспективный годовой отпуск газа, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  | 10663,197 |  |  |
| Бюджетные потребители |  | 3866,226 |  |  |
| Прочие потребители |  | 0 |  |  |
| Всего |  | 14529,423 |  |  |

Прогноз спроса на услуги электроснабжения.

Таблица 1.11. Расчет расхода газа на новое строительство.

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С. Кабановка Уплотнение существующей застройки в центральной части села по ул. Крыгина |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=15 1,8 27 |  | От существующих сетей |
| 2 | Реконструкция СОШ на250м Группа детсада на 30мест | 20 |  | 20 |
| 3 | Дет сад Аленький цветочек по ул. Крыгина с увеличением вместимости до 60м | 15 |  | 15 |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 35 от существующей подстанции с увеличением мощности трансформатора |
|  | Уплотнение в центральной части села по ул.Новая |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=8 2,466 19,7 |  | от существующих сетей |
|  | Площадка N1 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=67 1.015 68 | 1 | 68 |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |
| 3 | Магазин 90м2 | 22,5 | 0,8 | 18 |
| 2 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 91 |
| 3 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 4 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 98 |
| 5 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160 кВА-1шт |
| 6 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,6 |  |
| 7 | Длина ВЛ-10кВ |  | 50м |  |
| 1 | Аптека | 5 |  | от существующих сетей |
| 2 | Социально-реабилитационный центр по ул.Клиновка | 30 |  | от существующей подстанции с увеличением мощности трансформатора |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом 400м2,бассейном 500м2,открытой спортивной площадкой 6000м2 по ул.Крыгина | 170 | 1 | 170 |
| 2 | Культурно-развлекательный центр на 200м по ул.Крыгина | 138 | 0,8 | 103 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 273 |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 294 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 2х250 кВА-1шт |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,6 |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 100м |  |
| 1 | Комплекс предприятий бытового обслуживания на 19р.м.с прачечной на 93кг белья в смену, химчисткой на 4,6кг белья и баней на 22м по ул.Степной | 63 | 1 | 63 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 63 |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 68 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-1шт |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,68 |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 400м |  |
| 1 | Очистные сооружения | 50 | 1 | 50 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 50 |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 62,5 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-1шт |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,63 |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 350м |  |
| 1 | Спорт. площадка по ул.Верхняя Чапаев. | 15 |  | К существующим сетям |
|  | Площадка N2 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=19 1,6 30,4 |  | К существующей подстанции N323 с увеличением мощн.тр-ра на 160кВА в южной части села по ул.Новой |
|  | Площадка N3 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=25 1,4 35 |  | К существующей подстанции |
|  | Площадка N4 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=25 1,4 35 |  | К существующей подстанции N318 с увеличением мощн.тр-ра на 160кВА в южной части села по ул.Клиновка |
|  | Площадка N5 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=110 0,84 92,4 | 1 | 92,4 |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 95,4 |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 103 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160 кВА-1шт |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,64 |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 20м |  |
|  | С. Богородское Уплотнение существующей застройки в восточной части села по ул.Центральной |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=3 4,5 13,5 |  | От существующей подстанции |
|  | Уплотнение существующей застройки по ул.Центральной |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=11 2,1 23 |  | От существующей подстанции |
|  | Площадка N2 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=35 1,2625 44,2 | 1 | 44,2 |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 47,2 |
| 3 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |
| 4 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 49 |
| 5 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-1шт |
| 6 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,49 |  |
| 7 | Длина ВЛ-6кВ |  | 200м |  |
|  | Площадка N3 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=17 1,7 28,9 | 1 | 28,9 |
|  | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 31 Питание от существующих сетей |
|  | Площадка N4 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=61 1,045 64 | 1 | 64 |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 69 |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 72 |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-1шт |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,72 |  |
|  | Длина ВЛ-6кВ |  | 900м |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |
| 1 | Реконструкция культурно -досугового центра с увеличением емкостью с 100 до 150м по ул.Центральной | 30 |  |  |
| 2 | Дет.сад Веснянка по ул.Молодежной с увелич емкости с 17 до 40 | 20 |  | Питание от существующей подстанции с увеличением мощности тр-ра |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения 6000м2 по ул Центральной | 10 |  |  |
| 4 | Магазин 60м2 | 15 |  |  |
| 5 | Магазин 60м2 | 15 |  | Питание от существующих сетей |
|  | С. Сарбай Уплотнение существующей застройки |  |  |  |
|  | В северной части села по ул.Садовой |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дом | n=16 2,2 28 |  | Питание от существующих сетей |
|  | В центральной части села по ул.Кооперативной |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=6 2,8 16,8 |  | Питание от существующих сетей |
|  | В восточной части села по ул.Советской |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=12 2,14 24 |  | Питание от существующих сетей |
|  | Реконструкция Образовательный комплекс « Школа-дет сад» увеличение на 20м | 15 |  |  |
|  | Строительство CДК на 20м на ул. Кооперативной | 92 | 1 | 92 |
|  | Плоскостное спортивное сооружение 6000м2 по ул. Кооперативной | 10 | 1 | 10 |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 102 |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 110 |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160Ква-1шт |
| 9 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,69 |  |
| 10 | Длина ВЛ-6кВ |  | 550м |  |
| 1 | Парк | 5 |  | Питание от существующих сетей |
| 2 | Магазин 60м2 по ул. Черемушки | 15 |  |  |
| 3 | Магазин 60м2 по ул.Красноармейской | 15 |  |  |
|  | Площадка N9 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=10 2,2 22 |  | К существующей подстанции N804 с увеличением мощн. тр-ра по ул. Советской |
|  | .с. Екатериновка Площадка N10 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=13 1,9 24,7 |  | Питание от существующих сетей |
| 2 | Магазин 50м2 | 11,5 |  | Питание от существующих сетей |

2. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с. п. Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программный документ.

Запланированных к реализации инвестиционных проектов в сельском поселении Кабановка не выявлено.

Источником финансирования могут выступать как средства местного бюджета, так и внебюджетные инвестиции.

Отобранная в программе комплексного развития программа проектов по всем видам коммунальной инфраструктуры должна соответствовать критериям доступности, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. №378 (таблица 2.1).

Таблица 2.1. - Критерии доступности коммунальных услуг для населения

| № | Критерий | Уровень доступности |
| --- | --- | --- |
|  |  | доступный | недоступный |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | до 8,6% | свыше 8,6% |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | до 12% | свыше 12% |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 85% и выше | 85% и ниже |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 15% и ниже | 15% и выше |

Утверждены предельные (максимальных) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области на период с 1 июля 2014 года по 2018 год и обоснования величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области Постановлением Губернатора Самарской области от 04.06.2014 №145.

Согласно постановлению №145 значение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по сельскому поселению Кабановка составит 4,6 % в 2014 году. За период 2015-2018 год индекс рассчитывается по формуле:

( 100% - 100%

где  – предельный индекс;

– размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) на j - й  месяц года долгосрочного периода, в котором размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги по субъекту Российской Федерации максимален (рублей);

– размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) в декабре предыдущего календарного года (рублей);

j – месяц года долгосрочного периода.

В перспективе (в связи с ростом доходов населения) доля расходов будет снижаться.

В связи с этим доля населения, получающего субсидии на оплату коммунальных услуг, будет снижаться относительно уровня 2013 года.

В 2014 году ожидаемый уровень собираемости платежей составит 98%. При последующем снижении расходов на коммунальные услуги (относительно доходов) уровень собираемости платежей будет увеличиваться.

Критерии доступности коммунальных услуг для населения выполняются согласно Постановлению Губернатора Самарской области от 04.06.2014 №145. Как было показано выше, в перспективе ожидается снижение доли расходов населения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи и, следовательно, улучшение показателей доступности.

Таким образом, текущие тарифы на коммунальные услуги для населения являются доступными.

Таблица 2.2. - Тарифы для населения

| Вид услуг | Объем услуг, тыс.ед. изм. | Уровень собираемости | Утвержденные тарифы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. действует до 01.07.2014 г. |
| Водоснабжение | 46,78 т. м3 | 75,7 | ООО «Жильё» 21,24 руб./м3 | ООО «Жилье» 27,07 руб./м3 | ООО «Жильё» 28,56 руб./м3, 32,00 руб./м3 | ООО «ОСК» 30,63 руб./м3 | ООО «Постройка» 38,78 руб./м3 |
| Отопление | 0,54 т. Гкал | 95,0 | ООО «Жильё» 26,40 руб./м2, 1148 руб./Гкал | ООО «Жилье» 31,00 руб./м2, 1346 руб./Гкал | ООО «Солидарность»32,10 руб./м2, 1407 руб./Гкал | ООО «Солидарность» 32,10 руб./м2, 1501 руб./Гкал. | ООО «КомуннЭнерго» 38,00 руб./м2, 1650,82 руб./Гкал. |

Таблица 2.3. – Оценка доступности программы для населения

| Наименование показателя | Ед.изм | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения | руб./Гкал | 1650,82 | 1650,82 |
| Тариф на услуги водоснабжения | руб./м3 | 38,78 | 38,78 |
| Тариф на услуги по электроснабжению | руб/кВтч | 2,14 | 2,22 |
| Тариф на услуги по газоснабжению | руб./м3 | 4,01 | 4,14 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 39,714 | 41342 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | 8,6% | 8,6% | 8,6% |

3. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы с.п. Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.

3.1. Характеристика сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.

Сельское поселение Кабановка с административным центром в селе Кабановка входит в состав муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, располагается в восточной части области. Сельское поселение Кабановка расположено в центральной части Кинель-Черкасского района Самарской области. Административным центром сельского поселения Кабановка является село Кабановка.

Общая площадь земель сельского поселения Кабановка в установленных границах составляет 36756,9 га.

Существующая численность населения сельского поселения Кабановка по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 2389 человек.

с. Кабановка относится к крупным сельским населенным пунктам, с. Богородское - относится к средним сельским населенным пунктам с численностью жителей от 0,2 до 1 тыс. чел., с. Екатериновка – относится к малым сельским населенным пунктам с численностью жителей до 0,05 тыс. чел., с. Сарбай – относится к средним сельским населенным пунктам с численностью жителей от 0,2 до 1 тыс. чел.

В  состав сельского поселения Кабановка входит четыре населённых пункта:

- село Кабановка, административный центр;

- село Богородское;

- - село Екатериновка;

- - село Сарбай.

Ведущей отраслью экономики сельского поселения является сельскохозяйственное производство. Важнейшим направлением в ближайшие 15-20 лет выбрано восстановление и дальнейшее развитие животноводства.

Преобладающей национальностью сельского поселения являются – русские.

В настоящее время развитие сельского поселения Кабановка производится исходя из Генерального плана разработанного ГУП Самарской области «ТеррНИИгражданпроект» в 2012 году.

Рисунок 3.1. Карта сельского поселения Кабановка.

Природные ресурсы и климатические условия.

Сельское поселение Кабановка расположено в умеренно континентальном климатическом поясе. Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 43ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 121 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 162 см.

В холодный период года в основном преобладают ветра западные, юго-западные и восточные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 2,6 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 3,2 м/с. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) -14,3ºС.

Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,6ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +40 ºС.

В гидрогеологическом отношении проектируемая территория относится к Волго-Камскому артезианскому бассейну, являющемуся частью Волго-Русского артезианского бассейна.

Водоносный современный аллювиальный горизонт приурочен к поймам рек и их притокам, широко развит в долине рек Большой Кинель, Малый Кинель, тянется полосой вдоль русел широтой от 0,5 км на юго-западе до 5,0 км в центре района и 0,2 км на северо-востоке.

Гидрографическая сеть территории с.п. Кабановка представлена реками Козловка, Сарбай, Шумарка и Копковка. Кроме того, на территории поселения протекают эпизодические водотоки в оврагах Бесконечный, Суходол, Кабановский, Козловский.

На территории сельского поселения рассредоточено несколько месторождений нефти: Лоховское, Казанское (Кубановский участок),  Екатериновское, Островское, Винно-Банновское (Шумаркенский купол), Саврухинское и Сологаевское.

Природные рекреационные ресурсы с.п. Кабановка представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рр. Большой Кинель, Малый Толкай и Толкайка, озер и прудов, используемых жителями для отдыха и рыболовства.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации для оздоровления населения и туризма.

3.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности и состава населения.

Численность населения сельского поселения Кабановка по данным на 01.01.2014 года составляет 2376 чел.

По данным 2010 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,5 человека, в м. р. Кинель-Черкасский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в с. п. Кабановка, уменьшением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3,5 человек.

Для сельского поселения Кабановка, как и для района и области в целом, характерен процесс сокращения численности населения.

В последние годы процесс депопуляции сглаживался внешней миграцией, которая в 2010-2011 гг. покрывала естественную убыль.

Основные показатели демографической ситуации в сельском поселении приведены ниже в таблицах 3.1-3.5.

Таблица 3.1. Динамика численности постоянного населения.

| Показатель | 01.01.2011 | 01.01.2014 |
| --- | --- | --- |
| с.п. Кабановка | 2448 | 2376 |
| с. Кабановка | 1253 | 1201 |
| с. Сарбай | 523 | 538 |
| с. Екатериновка | 28 | 26 |
| с. Богородское | 644 | 611 |

Таблица 3.2. Динамика уровня рождаемости.

| Год | Число родившихся (чел.) | Число родившихся на 1000 человек населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. п. Кабановка | М. р. Кинель-Черкасский |
| 2008 г. | 10 | 9,9 | 13,8 |
| 2009 г. | 12 | 12,1 | 13,1 |
| 2010 г. | 8 | 7,9 | 13,6 |
| 2011 г. | 8 | 7,8 | 12,4 |

Таблица 3.3. Динамика уровня смертности.

| Год | Число умерших (чел.) | Число умерших на 1000 человек населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. п. Кабановка | М. р. Кинель-Черкасский |
| 2008 г. | 25 | 24,4 | 17,7 |
| 2009 г. | 20 | 19,2 | 17,4 |
| 2010 г. | 20 | 19,4 | 17,3 |
| 2011 г. | 16 | 15,9 | 16,8 |

Таблица 3.4. Состав населения на 2011 год.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 335 | 14,0 |
|  | до 6 лет | 132 | 5,5 |
|  | от 7 до 15 | 171 | 7,2 |
|  | от 16 до 17 лет | 32 | 1,3 |
| II. | Из общей численности населения: | 2389 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 303 | 12,7 |
| 2. | Население трудоспособного возраста: | 1350 | 56,5 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 558 | 23,3 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 792 | 33,2 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 736 | 30,8 |
|  | женщины старше 54 лет | 495 | 20,7 |
|  | мужчины старше 59 лет | 541 | 10,1 |

Таблица 3.5. Состав населения на 2025 год.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| I. | Общая численность населения | 3252 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 430 |
|  | до 6 лет | 109 |
|  | от 7 до 15 | 170 |
|  | от 16 до 17 лет | 51 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 2139 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 1034 |

Численность населения Самарской области за рассматриваемый период постепенно сокращалась. Подобная тенденция характерна для подавляющего большинства регионов и в целом для Российской Федерации.

Однако положительным фактором является уменьшение темпов убыли численности населения Самарской области. Причинами, как уже отмечалось, могут являться предпринимаемые государством меры по стимулированию рождаемости, повышению продолжительности жизни, регулированию миграционных процессов.

Характер изменения численности населения сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области носит более неоднозначный характер.

Распределение населения муниципального района Кинель-Черкасский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В настоящее время в муниципальном районе наблюдается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако в дальнейшем в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения.

Таблица 3.6. Прогноз демографической ситуации в сельском поселении.

| Показатель | 2009 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2014 г. | 2018 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | прогноз |
| Численность населения (среднегодовая), чел. | 2397 | 2448 | 2389 | 2376 | 2739 | 3252 |

Диаграмма 1. Прогноз численности населения с.п. Кабановка в перспективном периоде.

Прогноз численности населения сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области был проведен на основании перспективных показателей Генерального плана. Данный прогноз численности населения с. п. Кабановка рассчитан с учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в с.п. Кабановка, уменьшением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции, с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

3.3. Прогноз развития промышленности.

Кинель-Черкасский район относится к центральной экономической зоне, которая определилась как многоотраслевая.

Производственная зона села Кабановка расположена в западной части села и представлена недействующим нефтехранилищем. В остальных населенных пунктах сельского поселения  производственных площадок нет.

Генеральным планом в срок до 2025 года производственные и коммунально-складские объекты на территории с.п. Кабановка планируется развивать на существующих площадках за границами населённых пунктов. В производственных и коммунально-складских зонах учтены также и территории СЗЗ, уменьшение которых возможно за счёт реконструкции и модернизации производства, либо изменения вида производства.

Таблица 3.8. Объекты производственного назначения с. п. Кабановка.

| № | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характер производимой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Норд ОЙЛ Самара», нефтехранилище | с.Кабановка, ул. Степная, 14а | не действует |

Территории сельскохозяйственного использования.

Таблица 3.9.1 Объекты сельскохозяйственного назначения с. п. Кабановка.

| № п/п | Наименование объекта | Характер производимой продукции | Местоположение (почтовый адрес) | Мощность | Площадь | Состояние | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | ООО «Кабановский Элеватор», ЗАО СВ-КВАДРО | Зернохранилище | с.Кабановка, ул. Терр. Элеветора, 1 | - | 7,34 га | не действует | - |
| 2.3 | ООО «БИО-ТОН», гаражи | Растениеводство | с. Кабановка | Числен.кадров - 50 | 4,13 га | действует | частного |
| 2.4 | ООО «БИО-ТОН», зерноток | Растениеводство | с. Кабановка |  | 5,25 га | действует | частного |
| 2.5 | КФХ Мячин А.М. | Животноводческий комплекс | с. Кабановка, ул. Советская, 50-1 |  | 0,95 га | действует | частного |
| 2.6 | КФХ Нуржанов З.М. | Животноводческий комплекс | д. Екатериновка, ул. Центральная, 11 |  | 0,3 га | действует | частного |
| 2.7 | КФХ Базарбаев А. | Животноводческий комплекс | д. Екатериновка, ул. Центральная, 17 |  | 0,3 га | действует | частного |
| 2.8 | КФХ Колечкин Н.М. | Растениеводство | с.Сарбай, ул. Революционная, 30-2 |  | 0,3 га | действует | частного |
| 2.9 | КФХ Трухов | Растениеводство | с. Кабановка, ул. Чапаевская |  | 0,99 га | действует | частного |
| 2.10 | Ремонтные мастерские |  | с. Кабановка, ул. Новая | - | 6,07 га | не действует | - |
| 2.11 | Зерноток |  | с. Сарбай, к западу от села |  | 10,1 га | действует | частного |
| 2.12 | Склад зерна |  | с. Сарбай, к западу от села |  | 450 м2 | действует | частного |
| 2.13 | Гаражи |  | с. Богородское, к югу от села | - | - | не действует | - |
| 2.14 | Ферма КРС |  | с. Богородское, к юго-западу от села | - | - | не действует | - |
| 2.15 | Овчарник |  | с. Кабановка, к северу от села | - | - | не действует | - |

Таблица 3.9.2 Объекты сельскохозяйственного назначения с. п. Кабановка.

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Местоположение | Площадь участка, Га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | КФХ Мячин А,М. | Кол.голов | с.Кабановка | 0,95 |
| 2.6 | КФХ Нуржанов З.М. |  | д.Екатериновка | 0,30 |
| 2.8 | КФХ Базарбаев А. |  | Д.Екатериновка | 0,30 |

В соответствии с Положением о территориальном планировании Кинель-Черкасского муниципального района на территории сельского поселения предусматривается развитие объектов сельскохозяйственного назначения реконструкция ООО «Кабановский элеватор» в с. Кабановка.

3.4. Прогноз развития застройки с. п. Кабановка.

Прогноз развития жилищного фонда.

Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Кабановка представлена в основном индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и многоквартирными 2-х этажными жилыми домами.

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 21,7  кв. м/чел.

По данным о динамике ввода жилья за последние 4 года, средний ввод объемов жилья составляет 512 кв. м в год.

В сельском поселении Кабановка нет жилых домов, отнесённых к ветхому жилищному фонду в соответствии с  законодательством Российской Федерации и законом Самарской области «О жилище».

Таблица 3.10. Характеристика жилищного фонда.

| № № п/п | Наименование | На 01.01.2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий жилой фонд, м2 общей площади, в т.ч. | 51874 |
|  | государственный | - |
|  | муниципальный | 1185 |
|  | частный | 50689 |

Таблица 3.11. Характеристика жилищного фонда по типам застройки.

| №№пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, тыс.м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная застройка | 491 | 42421 | 81,8 |
| 2 | Блокированная застройка | 71 | 7967 | 15,3 |
| 3 | Секционная застройка: |  |  |  |
|  | 2-х этажная | 2 | 1486 | 2,9 |
|  | 3-х этажная | - |  |  |
|  | 4-х этажная | - |  |  |
|  | 5-ти этажная | - |  |  |
| 4 | Всего: |  | 51874 | 100 |

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов сельского поселения Кабановка и на новых площадках, расположенных за их пределами. На новых участках предполагается усадебная застройка одноквартирными жилыми домами.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 200 кв.м.

Размеры земельных участков для индивидуального строительства утверждены «Постановлением Собрания представителей муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» № 17-3 от 27.03.2003 года и составляют 0,15 га на одну семью.

В рассматриваемый период в существующих границах сельского поселения Кабановка предусматриваются площадки под малоэтажное жилищное строительство. Исходя из прогноза роста численности населения по с. п. Кабановка к 2025 году до величины в 3252 человек, был произведен расчет количества частной жилой застройки.

с. Кабановка

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство в центральной части села:

По ул. Крыгина - 15 усадебных участков. Площадь проектируемой территории –  2,06 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 2 250 м2.Расчётная численность населения ориентировочно составит - 45 человек.

По ул. Новая - 8 усадебных участков. Площадь проектируемой территории –  1,12 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 1 200  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 24 человека.

На свободных территориях за границами населенного пункта планируется строительство:

Площадка № 1 расположена в северо-восточной части села, планируется размещение 79 индивидуальных жилых домов. Площадь проектируемой территории –  11,99 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 11 850  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 237 чел.

Площадка № 2 расположена в южной части села, планируется размещение 19 индивидуальных жилых домов. Площадь проектируемой территории –  2,61 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 2 850  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 57 чел.

На свободных территориях в границах и за границами  населенного пункта планируется строительство:

Площадка № 3 расположена в западной части села. Планируется размещение 25 индивидуальных жилых домов. Площадь проектируемой территории –  3,73 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 3 750  м2.Расчётная численность населения ориентировочно составит - 75 чел.

Площадка № 4 расположена в восточной части села. Планируется размещение 25 индивидуальных жилых домов. Площадь проектируемой территории –  3,87га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 3 750 м2.Расчётная численность населения ориентировочно составит - 75 чел.

На свободных территориях за границами  населенного пункта планируется строительство:

Площадка № 5 расположена в северной части села. Планируется размещение 110 индивидуальных жилых домов. Площадь проектируемой территории –  16,67 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 16 500  м2.Расчётная численность населения ориентировочно составит - 330 чел.

Всего в с. Кабановка площадь планируемой территории под жилую застройку составит 42,05 га. Количество участков составит – 281 шт. Площадь жилого фонда составит ориентировочно – 42 150 кв.м. Расчётная численность населения составит 843 человека.

с. Богородское

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство в восточной части села:

По ул. Центральная - 3 усадебных участка. Площадь проектируемой территории – 0,63 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 450 м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 9 человек.

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство в северо-западной части села:

По ул. Центральная - 11 усадебных участков. Площадь проектируемой территории –  1,8  га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 1 650 м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 33 человека.

На свободных территориях в границах  населенного пункта планируется строительство:

Площадка № 6 расположена в южной части села по ул. Заречная. Планируется размещение 35 индивидуальных жилых домов. Площадь проектируемой территории –  5,24 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 5 250  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 105 чел.

Площадка № 7 расположена в центральной части села по ул. Садовая. Планируется размещение 17 индивидуальных жилых домов. Площадь проектируемой территории –  2,71 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 2 550  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 51 чел.

На свободных территориях за границами  населенного пункта планируется строительство:

Площадка № 8 расположена в западной части села. Планируется размещение 61 индивидуальных жилых дом. Площадь проектируемой территории –  8,24 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 9 150  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит – 183 чел.

Всего в с. Богородское площадь планируемой территории под жилую застройку составит 18,62 га. Количество участков составит – 127 шт. Площадь жилого фонда составит ориентировочно – 19 050 кв.м. Расчётная численность населения составит 381 человек.

с. Сарбай

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство в северной части села:

По ул. Садовая - 16 усадебных участков. Площадь проектируемой территории –  2,47 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 2400 м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 48 человек.

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство в центральной части села:

По ул. Кооперативная - 6 усадебных участков. Площадь проектируемой территории –  1,0 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 900 м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 18 человек.

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство в восточной части села:

По ул. Советская - 12 усадебных участков. Площадь проектируемой территории –  2,11 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 1 800 м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 36 человек.

На свободных территориях в границах  населенного пункта планируется строительство:

Площадка № 9 расположена в южной части села по ул. Советская. Планируется размещение 10 индивидуальных жилых домов. Площадь проектируемой территории –  1,47 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 1 500  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит – 30 чел.

Всего в с. Сарбай площадь планируемой территории под жилую застройку составит 7,05 га. Количество участков составит – 44  шт. Площадь жилого фонда составит ориентировочно – 6 600 кв.м. Расчётная численность населения составит 132 человек.

с. Екатериновка

На свободных территориях в границах  населенного пункта планируется строительство:

Площадка № 10 расположена в восточной части села:

Планируется размещение 13 индивидуальных жилых домов:

Площадь проектируемой территории –  2,0 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 1 950  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит 39 чел.

Всего в с. Екатериновка  площадь планируемой территории под жилую застройку составит 2,0  га. Количество участков составит –13  шт. Площадь жилого фонда составит ориентировочно – 1 950 кв.м. Расчётная численность населения составит 39 человек.

Всего по генеральному плану с.п. Кабановка планируется размещение 465 индивидуальных жилых домов. Площадь проектируемой территории под жилую застройку – 69,72 га. Расчётная численность населения составит - 1395 человек. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 69 750 м2.

Всего по генеральному плану в с.п. Кабановка  планируется увеличение:

Площадь проектируемой территории под жилую застройку –  69,72  га. Общее планируемое количество участков – 465 шт. Общая площадь жилого фонда планируемой индивидуальной жилой застройки с учётом существующего (51,874 тыс.кв.м) и проектируемого (69,750  тыс.кв.м) составит – 121,624 тыс. кв. м. Численность населения составит 3252 человека. Средняя обеспеченность жилищным фондом: составит  32,1 кв. м /чел.

Прогноз развития застройки общественно-делового назначения.

Общественный центр с. Кабановка расположен по ул. Крыгина и сформирован объектами: детским садом, школой, домом культуры, предприятиями торговли, администрацией сельского поселения, сквером с памятником М.П. Крыгину.

Таблица 3.12. Существующие объекты общественно-делового назначения.

| № ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Мощность (вместимость) | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Структурное подразделение Детский сад «Аленький цветочек» ГБОУ с. Кабановка | (с. Кабановка), ул. Крыгина, 1б | 22 | Хорошее |
| 3.2 | Структурное подразделение Детский сад «Веснянка» Богородского филиала ГБОУ с. Кабановка | (с. Богородское), ул. Молодежная,1 | 17 | Хорошее |
| 4.1 | ГБОУ СОШ с. Кабановка | (с. Кабановка), ул. Крыгина, 1в | 250 | Хорошее |
| 4.2 | Богородский филиал ГБОУ СОШ с. Кабановка | (с. Богородское), ул. Молодежная, 1 | 220 | Удовлетворит. |
| 4.3 | ГБОУ ООШ с. Сарбай | (с. Сарбай), ул. Революционная, 2 | 200 | Удовлетворит. |
| 5.1 | Офис врача общей практики №4 | (с. Кабановка), ул. Крыгина, 1б | 40 | Удовлетворит. |
| 5.2 | ФАП | (с. Богородское), ул. Центральная,159 | 30 | Удовлетворит. |
| 5.3 | ФАП | (с. Сарбай), ул.Революционная,1 | 30 | Удовлетворит. |
| 5.4 | Аптека | (с. Кабановка), ул. Крыгина, 1б |  | Удовлетворит. |
| 6.1 | ЦСО отделение №8 | (с. Кабановка), ул. Крыгина,1 а | 256 (по с.п.) | Хорошее |
| 6.2 | Государственное учреждение Самарской области «Кинель-Черкасский пансионат милосердия для ветеранов труда» | (с. Кабановка), ул. Больничная, 1 | 33 | Хорошее |
| 6.3 | ЦСО отделение №8 | (с. Сарбай), ул. Революционная, 1 | 256 (по с.п.) | Хорошее |
| 6.4 | ЦСО отделение №8 | (с. Богородское), ул. Центральная, 159 | 256 (по с.п.) | Хорошее |
| 7.1 | Спортзал ГБОУ СОШ с. Кабановка | (с. Кабановка), ул. Крыгина,1в | 146 | Хорошее |
| 7.2 | Хоккейная площадка ГБОУ СОШ с. Кабановка | (с. Кабановка), ул. Крыгина,1в | 1161 | Хорошее |
| 7.3 | Спортзал Богородского филиала ГБОУ СОШ | (с. Богородское), ул. Молодежная, 1 | 148 | Хорошее |
| 7.4 | Спортплощадка Богородского филиала ГБОУ СОШ | (с. Богородское), ул. Молодежная, 1 | 3381 | Хорошее |
| 7.5 | Спортзал ГБОУ ООШ с. Сарбай | (с. Сарбай), ул.Революционная,2 | 240 | Удовлетворит. |
| 7.6 | Спортплощадка ГБОУ ООШ с. Сарбай | (с. Сарбай), ул.Революционная,2 | 600 | Удовлетворит. |
| 8.1 | КДЦ с. Богородское | (с. Богородское), ул.Центральная, 159 | 100 | Удовлетворит. |
| 8.2 | КДЦ с. Кабановка | (с. Кабановка), ул. Крыгина, 1в | 80 | Хорошее |
| 8.3 | Библиотека | (с. Кабановка), ул. Крыгина, 1в | 13400 | Удовлетворит. |
| 8.4 | Библиотека | (с. Богородское), ул. Центральная,159 | 14137 | Удовлетворит. |
| 8.5 | Библиотека | (с. Сарбай), ул.Революционная,1 | 7541 | Удовлетворит. |
| 8.6 | Музей героя Советского Союза М.П.Крыгина | (с. Кабановка), ул. Крыгина, 1а |  | Удовлетворит. |
| 9.1 | ИП Ломовских, торговый павильон | (с. Кабановка), ул. Крыгина, 2б | 24 | Хорошее |
| 9.2 | ИП Чиликина, торговый павильон | (с. Кабановка), ул. Крыгина, 1и | 10 | Хорошее |
| 9.3 | Магазин «Алена» | (с. Богородское), Ул.Центральная,159 | 20 | Хорошее |
| 9.4 | ИП Джамбулатова Ф.Т., магазин | (с. Богородское), Ул.Центральная,159 | 36 | Хорошее |
| 9.5 | ИП Шмакова, магазин | (с. Сарбай), ул.Революционная,1а | 36 | Хорошее |
| 9.6 | ИП Давыдова Е.В., торговый павильон | (с. Кабановка), ул. Крыгина, 1к | 10 | Хорошее |
| 9.7 | Магазин ИП Ларина Т.Г. | (с. Кабановка), ул. Чапаевская, 47 | 60 | Хорошее |
| 9.8 | Магазин ООО «Центр» | (с. Кабановка), ул. Крыгина, 2а | 90 | Хорошее |
| 9.9 | Магазин ООО «Центр» | (с. Богородское), ул. Центральная, 159 | 60 | Хорошее |
| 9.10 | Магазин ООО «Центр» | (с. Сарбай), Ул.Кооперативная, 10 | 63 | Хорошее |
| 9.11 | Магазин ООО «Центр» | (с. Кабановка), ул. Новая, 87 | 30 | Удовлетворит. |
| 9.12 | Магазин ИП Каранова Л.Г., магазин «Все для дома» | (с. Кабановка), ул. Советская, 5 | 25 | Хорошее |
| 10.1 | ИП Денисов Д.В. кафе-бар | (с. Кабановка), ул. Крыгина, 2в | 30 | Удовлетворит. |
| 10.2 | Столовая | (с. Кабановка), ул. Чапаевская, 47 | 200 |  |
| 10.3 | Кафе-бар | (с. Кабановка), ул. Чапаевская, 51 | 50 |  |
| 11.1 | Ателье | (с. Кабановка), ул. Крыгина, 2в |  |  |
| 11.2 | Парикмахерская | (с. Кабановка), ул. Крыгина, 2в |  |  |
| 13.1 | Администрация с.п. Кабановка м.р. Кинель-Черкасский Самарской области | (с. Кабановка), ул. Крыгина, 1а | 7 | Хорошее |
| 13.2 | Приемная администрации с.п. Кабановка м.р. Кинель-Черкасский Самарской области в с. Сарбай | (с. Сарбай), ул. Революционная, 1 |  | Хорошее |
| 13.3 | Приемная администрации с.п. Кабановка м.р. Кинель-Черкасский Самарской области в с. Богородское | (с. Богородское), ул. Центральная, 159 |  | Хорошее |
| 14.1 | Филиал Отрадненское отделение Сбербанка №7802 | (с. Кабановка), ул. Крыгина, 1а | - | Хорошее |
| 14.2 | Отделение почтовой связи | (с. Кабановка), ул. Крыгина, 1а | - | Удовлетворит. |
| 14.3 | Отделение почтовой связи | (с. Богородское), ул. Центральная,159 | - | Удовлетворит. |
| 14.4 | Отделение почтовой связи | (с. Сарбай), ул.Революционная,1 | - | Удовлетворит. |
| 14.5 | ОАО «Волгателеком» | (с. Кабановка), ул. Крыгина,1а | - | Удовлетворит. |
| 15.1 | Пождепо | (с. Кабановка), ул. Молодежная, 14 | 2 | Ведется строительство |
| 15.2 | Гостиница | (с. Сарбай), ул. Кооперативная, | 24 | Хорошее |
| 16.1 | Приход «В честь Казанской иконы Божьей Матери» | (с. Кабановка), ул. Клиновка, 6 | 100 | Хорошее |
| 16.2 | Приход «В честь Казанской иконы Божьей Матери» (молельный дом) | (с. Богородское), ул. Центральная,80 | 50 | Хорошее |
| 17.1 | Сквер | (с. Кабановка), ул. Крыгина | 0,14 | Требуется реконструкция |
| 17.2 | Сквер | (с. Богородское), ул. Центральная | 0,15 | Требуется реконструкция |
| 17.3 | Сквер | (с. Сарбай), ул.Революционная | 0,41 | Требуется реконструкция |

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

Расчет процента обеспеченности населения основными объектами культурно бытового назначения представлен ниже.

Таблица 3.13. Существующая обеспеченность жителей сельского поселения

Кабановка объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Нормативная обеспеченность на 1 тыс.чел. | Расчётная мощность объектов | Существующая мощность объектов | Процент обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения народного образования |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (132 детей) | 92 | 39 | 42% |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% охват детей неполным средним образованием (I-IX классы) и 75% детей – средним образованием (X-XI классы) | 195 | 670 | 344% |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 20 | - | 0% |
| 1.4 | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения | учащиеся | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | - |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | Поликлиники | посещ. в смену | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | - |
| 2.2 | Больницы | койка | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | - |
| 2.3 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | - |
| 2.4 | ФАП | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 2 | - |
| 2.5 | Офис врача общей практики | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 1 | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 1,67 | 0,52 | 31% |
| 3.2 | Спортивные залы | м2 площади пола | от 2 до 5 тыс. жит. – 540 м2 | 540 | 534 | 99% |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | по заданию на проектирование | - | - | - |
| 4 | Учреждения культуры и искусства: |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 230 | 549 | 180 | 33% |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. место | 4,5 3 | 10,8 7 | 35,1 | 325% |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 223 | 533 | 464 | 87% |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 96 | 280 | 292% |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 6 | 14 | - | 0% |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 72 | - | 0% |
| 5.5 | Химчистки | кг вещей в смену | 1,5 | 3,6 | - | 0% |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 17 | - | 0% |
| 6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 6.1 | Гостиница | место | 6 | 14 | 24 | 171% |
| 6.2 | Пождепо | автомобиль | 0,4 | 1 | 2 | 200% |

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание.

Таблица 3.14. Прогнозная обеспеченность жителей сельского поселения Кабановка объектами социального и культурно-бытового обслуживания (по состоянию на 2025 год).

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Нормативная обеспеченность на 1 тыс. чел. | Расчётная мощность объектов | Существующая мощность объектов | Необходимая мощность объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (209 чел.) | 146 | 39 | 107 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% охват детей неполным средним образованием (I-IX классы – 270 чел.) и 75% детей – средним образованием (X-XI классы – 51 чел.) | 308 | 670 | - |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 31 | - | 31 |
| 1.4 | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения | учащиеся | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | - | - |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (209 чел.) | 146 | 39 | 107 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% охват детей неполным средним образованием (I-IX классы – 270 чел.) и 75% детей – средним образованием (X-XI классы – 51 чел.) | 308 | 670 | - |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 31 | - | 31 |
| 1.4 | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения | учащиеся | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | - | - |
| 2.1 | Поликлиники | посещ. в смену | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | - | - |
| 2.2 | Больницы | койка | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | - | - |
| 2.3 | ФАП | объект | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | 2 | - |
| 2.4 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | - | - |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно -спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 2,65 | 0,52 | 2,13 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2 площади пола | 540 | 540 | 534 | 6 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 378 | - | 378 |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 190 | 719 | 180 | 539 |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. место | 5 4 | 18,9 15 | 35,1 | - |
| 5.1 | Магазины | м2 торг. площади | 223 | 844 | 464 | 380 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 151 | 280 | - |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 6 | 23 | - | 23 |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 114 | - | 114 |
| 5.5 | Химчистки | кг вещей в смену | 1,5 | 5,7 | - | 5,7 |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 26 | - | 26 |
| 6.1 | Гостиница | место | 6 | 23 | 24 | - |

с. Кабановка

Проектом генерального плана предусматривается строительство до 2025 года в существующей застройке, согласно «Положению о территориальном планировании Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области», следующих объектов:

- Аптеки по ул. Новая;

- социально-реабилитационного центра на  30  мест по ул. Клиновка;

- физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом площадью 400 м2, бассейном на 5 дорожек, площадью 500 м2 зеркала воды, открытыми спортивными площадками площадью 6000 м2  по ул. Крыгина.

Проектом генерального плана предусматривается реконструкция до 2025 года в существующей застройке, согласно «Положению о территориальном планировании Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области», следующих объектов:

- Детского сада «Аленький цветочек» ГБОУ с. Кабановка на 22 места, расположенного по ул. Крыгина, 1б, с увеличением вместимости до 60 мест;

- ГБОУ СОШ с. Кабановка на 250 мест, расположенной по ул. Крыгина, 1в под образовательный комплекс «Школа-детский сад» с открытием группы детского сада на 30 мест.

Согласно расчету, генеральным планом предлагается строительство объектов культурно-бытового назначения:

- Открытой спортивной площадки площадью 4000 м2  по ул. Верхняя Чапаевская;

- культурно-развлекательного центра на 300 мест по ул. Крыгина;

- магазина площадью 90 м2 на площадке №1;

- комплексного предприятия бытового обслуживания на 23 рабочих мест, с прачечной на 114 кг белья в смену, химчисткой на 5,7 кг белья в смену и баней на 26 мест, по ул. Степная;

- окончание строительства пожарного депо на 2 автомашины по ул. Молодежная, 14.

с. Богородское

Проектом генерального плана предусматривается строительство до 2025 года в существующей застройке, согласно «Положению о территориальном планировании Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области», следующих объектов:

- Плоскостных спортивных сооружений площадью 6000 м2 по ул. Центральная, на берегу р. Козловка;

- культурно-развлекательного центра на 200 мест по ул. Центральная.

Проектом генерального плана предусматривается реконструкция до 2025 года в существующей застройке, согласно «Положению о территориальном планировании Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области», следующих объектов:

- Детского сада «Веснянка» Богородского филиала ГБОУ СОШ с. Кабановка на 17 мест, расположенного по ул. Молодежная, 1, с увеличением вместимости до 60 мест;

- Богородского филиала ГБОУ СОШ с. Кабановка на 220 мест, расположенного по ул. Молодежная, 1;

- ФАПа, расположенного по адресу ул. Центральная, 159.

Согласно расчету, генеральным планом предлагается строительство объектов культурно-бытового назначения:

- Магазина площадью торгового зала 60 м2 по ул. Центральная;

- магазина площадью торгового зала 60 м2 по ул. Центральная.

с. Сарбай

Проектом генерального плана предусматривается строительство до 2025 года в существующей застройке, согласно «Положению о территориальном планировании Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области», следующих объектов:

- СДК на 200 мест по ул. Кооперативная;

- плоскостных спортивных сооружений площадью 6000 м2 по ул. Кооперативная.

Проектом генерального плана предусматривается реконструкция до 2025 года в существующей застройке, согласно «Положению о территориальном планировании Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области», следующих объектов:

- ФАПа, расположенного по ул. Революционная, 1;

- ГБОУ ООШ с. Сарбай на 200 мест, расположенной по ул. Революционная, 2 под образовательный комплекс «Школа-детский сад» с открытием группы детского сада на 20 мест.

Согласно расчету, генеральным планом предлагается строительство объектов культурно-бытового назначения:

- Магазина площадью торгового зала 60 м2 по ул. Черемушки;

- магазина площадью торгового зала 60 м2 по ул. Красноармейская.

с. Екатериновка

Согласно расчету, генеральным планом предлагается строительство объектов культурно-бытового назначения:

- Магазина площадью торгового зала 50 м2 по ул. Центральная.

Прогноз развития застройки промышленного и сельскохозяйственного  назначения.

Генеральным планом на территории сельского поселения Кабановка согласно «Стратегии развития Кинель-Черкасского района на 2005-2015гг», планируется реконструкция ООО «Кабановский элеватор» в с. Кабановка.

Схема перспективной застройки населённых пунктов с. п. Кабановка до 2025 года представлена на карте 2-3 (Приложения Генерального плана сельского поселения).

Прогноз изменения доходов населения.

Значительную роль при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ, являются денежные доходы населения как основной группы потребителей. Учитывая, что существующая система статистического наблюдения не позволяет проанализировать денежные доходы и расходы непосредственного на уровне сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области, анализ произведен по таким показателям, как среднемесячная заработная плата и среднемесячный размер пенсии по данным аналогичных сельских поселений Кинель-Черкасского района Самарской области.

На настоящий момент среднемесячная заработная плата работающих в сельских по-селениях Кинель-Черкасского муниципального района по данным Росстата составляет 19857 руб., среднемесячная пенсия составляет – 10300 руб.

Уровень среднедушевых доходов  в сельском поселении значительно ниже аналогич-ного показателя по Самарской области (в 2013 году – 26356,1 руб.).

В соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 25.03.2013 г. 2012-2030 гг. реальная зара-ботная плата в целом по экономике в консервативном варианте будет расти со среднегодо-вым темпом 4,1%, средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) к 2030 году увеличится по сравнению с 2011 годом в консервативном варианте – в 3,3 раза.

Таким образом, заработная плата к 2018 году по консервативному варианту должна достигнуть уровня 25354 рублей, а к 2025 году – 32078 рублей, среднегодовой размер трудо-вой пенсии – 15082 и 22816 рублей соответственно.

Обеспечение эффективного уровня заработной платы в бюджетном секторе, повыше-ние уровня пенсионного обеспечения будут способствовать сокращению доли бедного насе-ления. В инновационном варианте уровень бедности снизится с 12,7% в 2011 году почти до 10% к 2020 году, а в 2030 году не превысит 7%. В рамках форсированного варианта уровень бедности в 2030 году может составить менее 6%. В консервативном варианте сокращение доли бедного населения будет идти медленнее и в 2030 году составит чуть менее 8 процен-тов.

Реализация мер по сокращению бедности, повышению уровня социальной поддержки семей с детьми и уровня оплаты труда работников бюджетной сферы будет способствовать росту среднего класса.

Среди основных критериев отнесения российских граждан к среднему классу следует выделить уровень дохода, наличие собственности и сбережений, их профессионально-квалификационные характеристики, участие в формировании гражданского общества.

Таблица 3.15. Прогноз изменения доходов населения Кинель-Черкасского района.

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реальная заработная плата, руб. | 19857 | 20671 | 21519 | 22401 | 23319 | 24275 | 25271 | 26307 | 44354 |

Прожиточный минимум в Самарской области (7482 рублей в месяц) незначительно ниже прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (7688 рублей в месяц). Учитывая, что среднедушевые доходы населения по области выше средних по стране (25,646 тыс. рублей по итогам 2013 года), «покупательная способность» в регионе несколько выше общероссийской. Если на одну среднероссийскую заработную плату приходится 3,33 прожиточных минимума для трудоспособного населения, то для Самарской области данный показатель составит 3,52, однако для населения с. п. Кабановка данный показатель будет значительно ниже и составляет – 2,0.

В целом, учитывая рассмотренные тенденции и прогнозы в изменении социально-экономического положения населения сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, можно отметить, что регулирование организаций коммунального комплекса, связанное с определением перспектив развития систем коммунальной инфраструктуры, в первую очередь в сфере ее обновления и модернизации, должно носить достаточно сбалансированный характер с тем, чтобы принимаемые решения не привели к резкому и значительному ухудшению условий жизни граждан.

4. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы с. п. Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.

4.1. Система водоснабжения сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоснабжения.

В настоящее время в с. п. Кабановка организована централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов (село Кабановка а/ц, пос.Вязники, село Полудни) сельского поселения Кабановка организовано от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети и децентрализованных источников - скважин, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Централизованным водоснабжением село Кабановка обеспечивается из подземного водозабора, состоящего из 3 артезианских скважин на ул. Чапаевской, Советская, Клиновка, тер.элеватора, дома МПС, Новая, на территории бывшей пром. зоны, оборудованные погружными насосами ЭЦВ6-10-110 и ЭЦВ12-6,5-110, производительностью 10 и 6,5 м3/час, напор 110 м. Зона санитарной охраны - первый пояс - 30 м. В схему системы водоснабжения включены 7 водонапорных башен, расположенных рядом со скважинами, емкостью 25 м3. Кольцевые и тупиковые сети водопровода 0 50-100 мм общей протяженностью 16,5 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб - полиэтилен, сталь, а/ц, чугун. Износ труб 90%, требуется замена и реконструкция. Используется вода на хозяйственно - питьевые цели, пожаротушение и полив. Пожаротушение осуществляется из 20 пожарных гидрантов (10 не рабочих) требуется замена.

Централизованным водоснабжением села Богородское обеспечивается из подземного водозабора, состоящего из 3 артезианских скважин, расположенных на западе и севере села (2 работают летом, 1 зимой). Оборудован погружными насосами ЭЦВ 6-6-110 и ЭЦВ 6-16-110, производительностью 6 и 16м3/час, напор 110 м. Зона санитарной охраны - первый пояс - 30 м. В схему системы водоснабжения включены 2 ВБ ёмкостью 25м3 и подземный резервуар ёмкостью 60м3 и тупиковые сети водопровода, общей протяженностью 8 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб — сталь, полиэтилен, чугун, а/ц 0 76-100 мм. Износ труб 90%. Используется вода на хозяйственно - питьевые цели, пожаротушение и полив. Пожаротушение осуществляется из 8 пожарных гидрантов (5 не рабочих), требуется замена.

Село Екатериновка централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины, расположенной на северо -западе за границей села, оборудованной погружным насосом. Зона санитарной охраны - первый пояс - 30 м. В схему системы водоснабжения включены ВБ ёмкостью 18м3. И тупиковые сети водопровода. На сети установлены водоразборные колонки. Материал труб — чугун, 0 100мм. общей протяженностью 1 км. Износ труб 90%. Используется вода на хозяйственно - питьевые цели, пожаротушение и полив. Пожаротушение осуществляется из прудов.

Централизованным водоснабжением село Сарбай обеспечивается из подземного водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины на западе села, оборудованной погружными насосами ЭЦВ 6-16-110, производительностью 16м3/час, напор 110 м. Зона санитарной охраны - первый пояс - 30 м. В схему системы водоснабжения включены водонапорная башня, емкостью 25м3 и тупиковые сети водопровода, общей протяженностью 11,4 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб - металл 0 110мм. Износ труб 95%. Требуется замена и реконструкция. Используется вода на хозяйственно - питьевые цели, пожаротушение и полив. Пожаротушение осуществляется из 15 пожарных гидрантов (10 не рабочих), требуется замена.

с. Кабановка:

Отбор воды производится из подземных горизонтов.

Артезианская скважина УЛ. Чапаевская: насос ЭЦВ 6-10-110, задвижка ДЦ 100

Артезианская скважина УЛ. Советская: насос ЭТ ГВ 6-6,5-120, задвижка нет

Артезианская скважина машинный двор: насос ЭЦВ 6-10-110, задвижка ДЦ 100

Водонапорная башня ул. Чапаевская:	16	м3

Водонапорная башня ул. Машинный двор: - 18м3

Водонапорная башня ул. Советская: 15 м3

с. Богородское:

Отбор воды производится из подземных горизонтов.

Башня Рожновского ул. Заречная: - 18 м3 Башня Рожновского ул. Центральная: - 16 м3

Водонакопитель - 25 м 3

Артезианская скважина ул. Заречная, насос ЭЦВ	6-6,5-110, шаровый	 кран 50

Артезианская скважина ул. Центральная, насос ЭЦВ 6-16-140, Насос ЭЦВ 6-6,5-110, задвижка ДЦ 100

с. Сарбай:

Башня Рожновского: 18 м3

Артезианская скважина:	насос ЭЦВ 6-10-120, задвижка ДЦ 100 - 2 шт.

Таблица 4.1. Водопроводные сети по с. п. Кабановка.

| Наименование поселения | Протяженность сетей, м | Диаметр трубопроводов |
| --- | --- | --- |
| с. Кабановка | 10 000 | металл: 50, 108, 114 ПМД: 110, 140 |
| с. Богородское | 10 500 | металл: 50, 108, 114 ПМД: 110, 140 |
| с. Сарбай | 8 300 | металл: 50, 108, 114 ПМД: 110, 140 |

При анализе состояния и функционирования существующей системы водоснабжения в с. п. Кабановка были выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- водопроводные сети частично проложены из чугунных трубопроводов;

- износ водопроводных сетей достигает 90 %;

- водоснабжение осуществляется с перерасходом энергетических и природных ресурсов;

- основное оборудование выработало срок эксплуатации;

- отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки и принадлежащих различным ведомствам;

- отсутствует водоподготовка;

- длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

- централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Потребителями являются бюджетные организации, население и коммерческие организации.

Проектом генерального плана сельского поселения предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования. Все объекты нового строительства планируется обеспечить централизованным водоснабжением. Перспективный баланс отпуска воды новым потребителям определен исходя из прогнозных удельных расходов воды и удельных показателей нагрузки по каждой группе потребителей. Подробный баланс представлен в таблицах 1.3., 1.4.

Согласно проекту Генерального плана, для бесперебойного водоснабжения населения с. Кабановка водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4.1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

ввиду увеличения населения потребность в воде для нового строительства на расчётный срок увеличится на 678,90 м3/сут.

реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях;

Согласно проекту Генерального плана:

строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из проектируемых и существующих пожарных гидрантов, водоёмов.

Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы - из современных конструкций.

Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства.

Можно отметить несоответствие класса энергоэффективности «В» (высокий) по системам водоснабжения запроектированных зданий требованиям установленным Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», а именно должно быть обеспечено снижение удельного потребления воды жилых зданий к 2020 году до 175 л/(чел.сутки), в том числе горячей воды со 150 до 80-85 л/(чел.сутки).

4.2. Система водоотведения сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоотведения.

Во всех населенных пунктах сельского поселения централизованная система канализации отсутствует. Хозбытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда спецавтотранспортом вывозятся и сливаются в ближайшие места, отведенные санитарным надзором.

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно: в связи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от канализованной и неканализованной застройки села и от села Богородское.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства в с. Кабановка необходимо:

- Предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них;

- сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций;

- для нового строительства до реконструкции канализационных очистных сооружений, сетей  и местах неудобных для канализования предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий и спорткомплекса с бассейном по существующим проектным предложениям;

- как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения с. Богородское, с. Сарбай, с. Екатериновка с учётом существующих застроек значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- Для нового строительства предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий  по существующим проектным предложениям;

- как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведенные службой Роспотребнадзора, впоследствии стоки от села Богородское на КОС села Кабановка. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Дождевая канализация отсутствует. Удаление дождевых и талых вод с территории  сельского поселения осуществляется по дорогам с твёрдым покрытием по рельефу в пониженные места со сбросом в существующие овраги, тальвеги.

В системе водоотведения с.п. Кабановка выделена значимая техническая проблема:

- отсутствие централизованной системы канализации.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства предусматривается строительство:

- установок биологической очистки, для одного или группы домов по существующим проектным предложениям;

- как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Количество отведённой воды условно принимается равным количеству воды, переданной потребителям. Перспективные значения прироста услуг водоотведения и прогноз спроса на услуги водоотведения в с. п. Кабановка представлены ранее в таблице 1.5. и 1.6.

На данный момент 99% отведённой воды приходится на жилой сектор. К 2025 году данная структура отведённой воды от потребителей практически не измениться. Общее количество отведённой воды увеличится на 137,97 тыс. м3 в год.

4.3. Система теплоснабжения сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии  сельского  поселения Кабановка осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, централизованных и индивидуальных котельных.

Централизованным теплоснабжением в селе Кабановка обеспечивается здание  школы, ФАП, администрации, детского сада и пансионата. Источником тепла школы, ФАП, администрации и детского сада является мини котельная, расположенная по ул.Советская, котёл типа Микро100+95, 2шт (установленная мощность 195 кВт). Параметры теплоносителя — 90/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки. Источником тепла пансионата "Милосердие" является мини котельная, расположенная на ул. Больничная, котёл типа Микро 100+95, 2шт (установленная мощность 195 кВт). Параметры теплоносителя — 90/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки. Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различных модификаций. В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

Централизованным теплоснабжением в селе Богородское обеспечивается здание  школы, и детского сада, ФАП, администрации и ЦСО. Источником тепла ФАП, администрации и ЦСО является мини котельная, расположенная на  ул. Центральная, котёл типа Микро100+95, 2шт (установленная мощность 195 кВт). Параметры теплоносителя — 90/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки. Источником тепла школы и детского сада является мини котельная, расположенная на ул. Центральная, котёл типа Микро 100+95, 2шт (установленная мощность 195 кВт). Параметры теплоносителя — 90/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки. Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различных модификаций. В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

В с. Сарбай источником тепла школы, ФАП, гостиницы является мини котельная, расположенная на ул. Советская, котёл типа Микро 95, 2шт (установленная мощность 190 кВт). Параметры теплоносителя — 90/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки. Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различной модификации.  В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

Централизованное теплоснабжение села Екатериновка – отсутствует. Источниками теплоснабжения служат собственные встроенные тепловые источники, работающие на  твердом топливе.

Годовая выработка теплоты всеми источниками тепловой энергии по сельскому поселению Кабановка составляет около 5659 Гкал.

Назначение и характеристика источников тепловой энергии действующих на территории сельского поселения Кабановка приведены ниже в таблице.

Таблица 4.2. Назначение и характеристика источников тепловой  энергии действующих на территории сельского поселения Кабановка.

| Местоположение котельной (город/ сельское поселение, адрес) | мини-котельная с.Сарбай, ул. Черемушки,2А | мини-котельная с.Богородское, ул.Центральная,159А | котельная с.Богородское, ул. Молодежная,1А | мини-котельная с.Кабановка, ул. Крыгина,1Ж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие данные | №52 | №53 | №54 | №55 |
| Право собственности- владелец | Муниципальное образование Кинель-Черкасского района Самарской области (по договорам аренды с 28.08.2013г. переданы во временное владение ООО "КСК г. |
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 | 2004 | 1981 | 2004 |
| Строительный объем | 5,9 | 8,3 | 63,9 | 5,5 |
| Установленная мощность котельной | 0,16 | 0,086 | 0,16 | 0,24 |
| Реальная мощность котлов (режимные карты) |  |  |  |  |
| Схема котельной (одно/двух контурная) | одно контурная | одно контурная | одно контурная | одно контурная |
| Режим работы котельной (отопление/ГВС) | отопление | отопление | отопление | отопление |
| Здание (характеристики) | блочно-модульная, кровля -мягкая | блочно-модульная, кровля -мягкая | Здание кирпично, кровля мягкая | блочно-модульная, кровля -мягкая |
| Труба дымовая (характеристики) | металическая дымовая труба | металическая дымовая труба | металическая дымовая труба | металическая дымовая труба |
| Топливо основное | газ природный | газ природный | газ природный | газ природный |
| Топливо резервное (аварийное) | не предус-но | не предус-но | не предус-но | не предус-но |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| тип и количество котлов | котлы "Микро-95" - 2ед | котлы "Микро-50" - 2ед | котлы "Микро-95" - 2ед | котлы "Микро-95" - 3ед |
| Тип и количество горелочных устройств | диффузионная | диффузионная | диффузионная | диффузионная |
| Дымосос |  |  |  |  |
| Вентилятор |  |  |  |  |
| Блок управления котлом (КИП) | РГУ-2_М1 | РГУ-2_М1 | РГУ-2_М1 | РГУ-2_М1 |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |
| Теплообменники сетевые, тип и количество |  |  |  |  |
| Теплообменники подпиточные (сырой) воды, тип и количество |  |  |  |  |
| Тип и количество циркуляционных насосов внутреннего контура |  |  |  |  |
| Тип и количество циркуляционных насосов внешнего контура | Wilo-S 65/13 | Grundfos URS-40-120¦F | Wilo-TOP-S 40/10 | Grundfos URS-40-120¦F |
| Тип и количество циркуляционных насосов подпитки внешнего контура |  |  |  |  |
| Химводоподготовка |  |  |  |  |
| Бак запаса ХОВ (сырой воды) |  |  |  |  |
| Учет энергоресурсов (за год) |  |  |  |  |
| Природный газ общий на котельную | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Природный газ на котел ГВС |  |  |  |  |
| Вода сырая | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Вода на подпитку теплосетей отопления | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Вода на подпитку теплосетей ГВС |  |  |  |  |
| Расход воды через котел |  |  |  |  |
| Электроэнергия | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Отпущенная с котельной тепловая энергия | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Тепловые сети |  |  |  |  |
| Температурный график т/с | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Гидравлический режим | 2,0/1,7 | 2,5/2,0 | 2,5/2,0 | 2,1/2,0 |
| Диаметр основного коллектора | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Способ прокладки | надземная и подземная прокладка | надземная прокладка | надземная и подземная прокладка | надземная и подземная прокладка |
| Теплоизоляция | минеральная вата с покрывным слоем из рубероида и битумперлита | минеральная вата с покрывным слоем из рубероида и битумперлита | минеральная вата с покрывным слоем из рубероида и битумперлита | минеральная вата с покрывным слоем из рубероида и битумперлита |
| % износа |  |  |  |  |
| Протяженность теплопроводов | 421,3 | 9,155 | 7,63 | 226,8 |
| Право собственности- владелец | Муниципальное образование Кинель-Черкасского района Самарской области (по договорам аренды с 28.08.2013г. переданы во временное владение ООО "КСК г. Отрадного") |
| Фактические показатели работы |  |  |  |  |
| Годовой расход топлива | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Калорийность топлива (средневзвешенная) | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Годовая выработка тепла котлами | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Годовой отпуск тепло энергии | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Реализация тепло энергии, в т.ч. : | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| население | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| бюджетные организации | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| прочие | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| К.И.Т. |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на 1 Гкал реализованной тепло энергии | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Годовой расход соли (комплексона) |  |  |  |  |
| Годовой расход воды |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на 1 Гкал реализованной тепло энергии |  |  |  |  |
| Годовой расход электроэнергии | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Удельный расход топлива на 1 Гкал реализованной тепло энергии | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода центрального водопровода. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.

Учет отпущенной тепловой энергии от котельных отсутствует.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по качественному методу регулирования (изменением температуры на источнике) в зависимости от температуры наружного воздуха.

Протяженность тепловых сетей с.п. Кабановка составляет 0,665 км в двухтрубном исчислении, все тепловые сети проложены надземным способом и не имеют тепловых камер.

Тепловые сети – тупиковые, выполнены по двухтрубной системе, симметричными. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой зависимой схеме теплоснабжения.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в с.п. Кабановка приняты в соответствии с Генеральным планом с. п. и приведены выше в таблице 1.7. и 1.8.

В системе теплоснабжения с.п. Кабановка  выделяется  несколько  особо  значимых технических проблем:

- на котельной отсутствует система водоподготовки;

- отсутствует коммерческий учет отпущенной тепловой энергии.

С учетом прогноза застройки был рассчитан прогноз спроса на тепловую энергию в перспективном периоде до 2025 года, который приведён выше в таблице 1.7. и 1.8.

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Можно отметить несоответствие класса энергоэффективности «В» (высокий) по системам отопления и вентиляции запроектированных зданий требованиям установленным Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Отсутствие детальных проектов перспективной застройки в с.п. Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области не позволяет произвести анализ на соответствие существующим требованиям по энергоэффективности новых зданий по системам отопления и вентиляции, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», а именно:

- оснащение систем отопления автоматизированными узлами управления, в том числе и с пофасадным авторегулированием;

- увеличение сопротивления теплопередаче наружных стен здания по отношению к базовому уровню;

- замена окон на энергоэффективные;

- с 2016 года переход на окна с еще большей энергоэффективностью;

- дополнительное повышение сопротивления теплопередаче наружных стен и перекрытий с 2016 года;

- применение устройств утилизации теплоты вытяжного воздуха и энергоэффективных систем отопления и вентиляции, систем централизованного теплоснабжения с коэффициентами энергетической эффективности выше 0,65, а также систем децентрализованного теплоснабжения.

4.4. Система газоснабжения сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги газоснабжения.

Централизованным газоснабжением обеспечены все населенные пункты сельского поселения Кабановка. Газоснабжение осуществляется от газопровода высокого давления. Понижение давления газа производится в ГРП. После ГРП по газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям.

Подача газа предусматривается на коммунально-бытовые нужды населения и на отопительно-производственные котельные. Наружные газопроводы различных диаметров прокладываются над землей на опорах.

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления;

- построить газорегуляторные пункты.

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и представлен выше в таблицах 1.9. и 1.10.

4.5. Система электроснабжения сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги электроснабжения.

Источниками электроснабжения населенных пунктов с.п. Кабановка являются головные подстанции: ПС «Александровка» напряжением 110/6 кВ, ПС «Екатериновка» напряжением 35/10 кВ и ПС «Сидоровская» напряжением 35/10 кВ. Подстанции расположены в селах Александровка, Екатериновка и Сидоровка и принадлежат филиалу ОАО «МРСК ВОЛГИ».

Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам: Ф8 напряжением 6 кВ от ПС «Александровка» и Ф1 . Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

Владельцем сетей 10 кВ, 0,4кВ и подстанций являются ОАО «МРСК».

Данные по фидерам и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- промышленные объекты,

- объекты сельхозназначения,

- наружное освещение.

Таблица 4.3. Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с. п. Кабановка, питающихся по ЛЭП 6-10 кВ.

| №№ п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП Сид 305/250 кВА | с. Кабановка, ул. Чапаевская- ССК |
| 2 | КТП Сид 306/160 кВА | с. Кабановка, ул. Чапаевская- ССК |
| 3 | КТП Сид 311/250 кВА | с. Кабановка, ул. Чапаевская- ССК |
| 4 | КТП Сид 321/250 кВА | с. Кабановка, заправка, гараж, сам. сахар - ССК |
| 5 | КТП Сид 316/63 кВА | с. Кабановка, Интернет ОЙЛ - ССК |
| 6 | КТП Сид 314/63 кВА | с. Кабановка, ул. Вокзальная - ССК |
| 7 | КТП Сид 317/250 кВА | с. Кабановка, ХПП - ССК |
| 8 | КТП Ал 805/250 кВА | с. Богородское - МРСК |
| 9 | КТП Ал 806/100 кВА | с. Богородское - МРСК |
| 10 | КТП Ал 807/250 кВА | с. Богородское - МРСК |
| 11 | КТП Ал 808/250 кВА | с. Богородское - МРСК |
| 12 | КТП Ал 809/100 кВА | с. Богородское - МРСК |
| 13 | КТП Ал 811/160 кВА | с. Богородское - МРСК |
| 14 | КТП Ал 817/160 кВА | с. Богородское - МРСК |
| 15 | КТП Ал 818/63 кВА | с. Богородское - МРСК |
| 16 | КТП Ал 819/160 кВА | с. Богородское - МРСК |
| 17 | КТП Ек 101/100 кВА | с. Екатериновка - МРСК |
| 18 | КТП Ек 102/100 кВА | с. Екатериновка - МРСК |
| 19 |  | с. Сарбай - |

Таблица 4.4. Данные об электроснабжении с. п. Кабановка.

| № п/п | Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Головная подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество распределительных подстанций | ПС «Александровка» 110/6 кВ. с. Александровка кВА 9 шт. |
| 2 | Головная подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество распределительных подстанций | ПС «Екатериновка» 35/10 кВ. с. Екатериновка кВА 2 шт |
| 3 | Головная подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество распределительных подстанций | ПС «Сидоровская» 35/10 кВ. с. Сидоровка кВА 7 шт |
| 4 | Протяженность и марки электрических сетей Сети 6 кВ от ПС «Александровка» - Ф8 ВЛ-6 кВ, сечением - мм2 Сети 10 кВ от ПС «Сидоровская» Ф3 ВЛ-10 кВ, сечением - мм2 - Сети 10 кВ от ПС «Екатериновка» - Ф1 ВЛ-10 кВ, сечением -мм2 | км км км |

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий с. п. Кабановка является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г.

Распределение электроэнергии выполняется воздушными и кабельными линиями.

Расчет электрической мощности нового строительства приведен выше в таблице 1.11 и 1.12.

5. Финансовые потребности для реализации программы с.п. Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.

5.1. Система водоснабжения сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.

Для решения технических проблем в системе водоснабжения с.п. Кабановка, а также для водоснабжения потребителей в перспективной застройке, генеральным планом сельского поселения с.п. Кабановка для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4.1071-01 «Питьевая вода», планируются следующие мероприятия:

- реконструкция и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них;

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- обеспечение всех потребителей приборами учёта расхода воды.

Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы – из современных конструкций.

Таблица 5.1. – Мероприятия по системе водоснабжения, предусмотренные положением о территориальном планировании.

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |
| 1. | Водопроводные сети | село Кабановка по ул. Чапаевская, ул. Новая, ул. Степная | строительство | 2025 | 0,756 |  |
| 2. | Водопроводные сети | село Кабановка на площадке № 1 | строительство | 2025 | 0,1522 |  |
| 3. | Водопроводные сети | село Кабановка на площадке № 2 | строительство | 2025 | 0,544 |  |
| 4. | Водопроводные сети | село Кабановка на площадке № 3 | строительство | 2025 | 0,190 |  |
| 5. | Водопроводные сети | село Кабановка на площадке № 4 | строительство | 2025 | 0,325 |  |
| 6. | Водопроводные сети | село Кабановка на площадке № 5 | строительство | 2025 | 1,861 |  |
| 7. | Водопроводные сети | село Богородское по ул. Центральная | строительство | 2025 | 0,070 |  |
| 8. | Водопроводные сети | село Богородское на площадке № 8 | строительство | 2025 | 1,379 |  |
| 9. | Водопроводные сети | село Сарбай по ул. Советская и ул. Садовая | строительство | 2025 | 0,890 |  |
| 10. | Водопроводные сети | село Сарбай на площадке № 9 | строительство | 2025 | 0,0337 |  |
| 11 | Водопроводные сети | село Екатериновка на площадке № 10 | строительство | 2025 | 0,132 |  |
| 12. | Водозабор | село Кабановка восточнее ул. Чапаевской за границе | населенного пункта | 2025 |  | увеличение производительности на 346 куб.м./сут. |
| 13. | Водозабор | село Кабановка за границей села рядом с ул. Советской | реконструкция | 2025 |  |  |
| 14. | Водозабор | село Кабановка на ул. Больничная | реконструкция | 2025 |  |  |
| 15. | Водозабор | село Кабановка на ул. Клиновка | реконструкция | 2025 |  |  |
| 16. | Водозабор | село Кабановка (рядом с домом МТС) | реконструкция | 2025 |  |  |
| 17. | Водозабор | село Кабановка на ул. Новая | реконструкция | 2025 |  |  |
| 18. | Водозабор | село Кабановка (на территории бывшей пром. зоны) | реконструкция | 2025 |  |  |
| 19. | Водозабор | село Богородское в западной части села | реконструкция | 2025 |  | увеличение производительности на 172 куб.м./сут. |
| 20. | Водозабор | село Богородское в северной части села | реконструкция | 2025 |  |  |
| 21. | Водозабор | село Сарбай на западе за границей села | реконструкция | 2025 |  | увеличение производительности на 95 куб.м./сут. |
| 22. | Водозабор | село Екатериновка на северо-западе за границей села | реконструкция | 2025 |  | увеличение производительности на 66 куб.м./сут. |

Все новые жилые дома  планируются  к  снабжению  холодной питьевой водой. Согласно СНиП 2.04.02-84*,  на  новых  водопроводных сетях необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов, водоразборных колонок и прочих устройств и сооружений, обеспечивающих качественное и бесперебойное снабжение населения питьевой водой.

Проектируемые  трубопроводы из полиэтиленовых труб среднего типа по ГОСТ 18599-2001, которые укладываются на глубину не менее 2,1 м от поверхности земли до низа труб.

В водопроводных колодцах, выполненных из сборных железобетонных элементов, устанавливается запорная арматура, водоразборные колонки, пожарные гидранты.

На текущий период времени в сельском поселении Кабановка инвестиционных проектов в области водоснабжения не разработано.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и рекон-струкцию системы водоснабжения представлены ниже в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Объём инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое пере-вооружение системы водоснабжения до 2025 года.

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Ориентировочный объём инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводные сети | село Кабановка по ул. Чапаевская, ул. Новая, ул. Степная | строительство | 2268 |
| 2. | Водопроводные сети | село Кабановка на площадке № 1 | строительство | 456,6 |
| 3. | Водопроводные сети | село Кабановка на площадке № 2 | строительство | 1632 |
| 4. | Водопроводные сети | село Кабановка на площадке № 3 | строительство | 570 |
| 5. | Водопроводные сети | село Кабановка на площадке № 4 | строительство | 975 |
| 6. | Водопроводные сети | село Кабановка на площадке № 5 | строительство | 5583 |
| 7. | Водопроводные сети | село Богородское по ул. Центральная | строительство | 210 |
| 8. | Водопроводные сети | село Богородское на площадке № 8 | строительство | 4137 |
| 9. | Водопроводные сети | село Сарбай по ул. Советская и ул. Садовая | строительство | 2670 |
| 10. | Водопроводные сети | село Сарбай на площадке № 9 | строительство | 101,1 |
| 11 | Водопроводные сети | село Екатериновка на площадке № 10 | строительство | 396 |
| 12. | Водозабор | село Кабановка восточнее ул. Чапаевской за границе | населенного пункта | 550 |
| 13. | Водозабор | село Кабановка за границей села рядом с ул. Советской | реконструкция | 550 |
| 14. | Водозабор | село Кабановка на ул. Больничная | реконструкция | 550 |
| 15. | Водозабор | село Кабановка на ул. Клиновка | реконструкция | 550 |
| 16. | Водозабор | село Кабановка (рядом с домом МТС) | реконструкция | 550 |
| 17. | Водозабор | село Кабановка на ул. Новая | реконструкция | 550 |
| 18. | Водозабор | село Кабановка (на территории бывшей пром. зоны) | реконструкция | 550 |
| 19. | Водозабор | село Богородское в западной части села | реконструкция | 550 |
| 20. | Водозабор | село Богородское в северной части села | реконструкция | 550 |
| 21. | Водозабор | село Сарбай на западе за границей села | реконструкция | 550 |
| 22. | Водозабор | село Екатериновка на северо-западе за границей села | реконструкция | 550 |

Таким образом, с учетом равномерности инвестиций в реализацию мероприятий в системе водоснабжения, общая сумма капитальных вложений  до 2025 года составит 25 048,7 тыс. рублей, в том числе на первом этапе в период 2014-2018 года – 9 801,3 тыс. рублей и на втором этапе в период до 2025 года – 15 247,4 тыс. рублей.

Для повышения эффективности работы предприятия осуществляющего водоснабжение с. п. Кабановка, снижения энергозатрат и повышения качества предоставляемых услуг необходимо:

- Установить приборы учета водных ресурсов на водозаборных сооружения, внутриквартальных сетях, собственных зданиях и сооружениях.

Оценить динамику изменения эксплуатационных затрат от внедрения мероприятий Программы рассчитать не представляется возможным, поскольку водоснабжающая организация обеспечивает потребности в воде нескольких сельских поселений, при этом раздельного учета затрат по ним не ведется.

При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов.

5.2. Система водоотведения сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- в связи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от канализованной и неканализованной застройки села Кабановка и от села Богородское.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства необходимо:

- предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них

- Сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций.

На текущий период времени в сельском поселении Кабановка инвестиционных проектов в области водоотведения не разработано.

Таблица 5.3. – Мероприятия по системе водоотведения, предусмотренные Генеральным планом.

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |
| 1. | Сети водоотведения | село Кабановка, в том числе: | строительство | 2025 |  |  |
|  |  | на ул. Чапаевская, ул. Молодежная, Больничная, 1-ый Чапаевский пер. |  |  | 1,833 | напорная |
|  |  |  |  |  | 1,797 | безнапорная |
|  |  | на площадке № 1 |  |  | 0,924 | напорная |
|  |  |  |  |  | 1,267 | безнапорная |
|  |  | на площадке № 5 |  |  | 0,713 | напорная |
|  |  |  |  |  | 1,761 | безнапорная |
| 2. | Канализационные очистные сооружения | за границей села Кабановка на севере | строительство | 2025 | - | производительность - куб.м./сут.- 800 |
| 3. | Канализационная насосная станция | село Кабановка севернее площадки № 1 | строительство | 2025 |  | производительности –куб.м./сут.- 280 |
| 4. | Канализационная насосная станция | село Кабановка (угол ул. Чапаевская) | строительство | 2025 |  | производительности –куб.м./сут.- 230 |
| 5. | Канализационная насосная станция | село Кабановка на ул. Чапаевская и ул. Больничная | строительство | 2025 |  | производительности –куб.м./сут.- 130 |
| 6. | Канализационная насосная станция | село Кабановка на ул. Клинская и ул. Молодежная | строительство | 2025 |  | производительности –куб.м./сут.- 100 |
| 7. | Канализационная насосная станция | село Кабановка на ул. Крыгина | строительство | 2025 |  | производительности –куб.м./сут.-100 |
| 8. | Канализационная насосная станция | село Кабановка на площадке № 5 | строительство | 2025 |  | производительности –куб.м./сут.-80 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и рекон-струкцию системы водоотведения представлены ниже в таблице 5.4.

Таблица 5.4. Объём инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоотведения до 2025 года.

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Ориентировочный объём инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сети водоотведения | село Кабановка, в том числе: | строительство | 24 885 |
|  |  | на ул. Чапаевская, ул. Молодежная, Больничная, 1-ый Чапаевский пер. |  |  |
|  |  | на площадке № 1 |  |  |
|  |  | на площадке № 5 |  |  |
| 2. | Канализационные очистные сооружения | за границей села Кабановка на севере | строительство | 12 045 |
| 3. | Канализационная насосная станция | село Кабановка севернее площадки № 1 | строительство | 6 870 |
| 4. | Канализационная насосная станция | село Кабановка (угол ул. Чапаевская) | строительство | 6 220 |
| 5. | Канализационная насосная станция | село Кабановка на ул. Чапаевская и ул. Больничная | строительство | 4 304 |
| 6. | Канализационная насосная станция | село Кабановка на ул. Клинская и ул. Молодежная | строительство | 3 111 |
| 7. | Канализационная насосная станция | село Кабановка на ул. Крыгина | строительство | 3 111 |
| 8. | Канализационная насосная станция | село Кабановка на площадке № 5 | строительство | 2079 |

Таким образом, с учетом равномерности инвестиций в реализацию мероприятий в системе водоотведения, общая сумма капитальных вложений  до 2025 года составит 62 625 тыс. рублей, в том числе на первом этапе в период 2014-2018 года – 24 505,1 тыс. рублей и на втором этапе в период до 2025 года – 38 119,9 тыс. рублей.

5.3. Система теплоснабжения сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.

Для решения технических проблем в системе теплоснабжения с.п. Кабановка, а также для теплоснабжения потребителей в перспективной застройке генеральным планом сельского поселения планируется следующие:

- для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения;

- в целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения;

- в автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования;

- тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции;

- весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

На текущий период времени в сельском поселении Кабановка инвестиционных проектов в области теплоснабжения не разработано. Инвестиции в новое строительство и реконструкцию системы теплоснабжения до 2025 года не предусмотрены.

6. Организация реализации проектов программы с. п. Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение). Обосновывающие материалы.

6.1. Оценка суммарных затрат на реализацию Программы.

Капитальные затраты на реализацию всего комплекса мероприятий Программы до 2025 года составят 98 194,57 тыс. рублей, в том числе на первом этапе в период 2014-2018 года – 38 423,67 тыс. рублей и на втором этапе в период до 2025 года – 59 770,9 тыс. рублей.

Таблица 6.1. Суммарные затраты по реализацию мероприятий Программы, тыс. руб.

| Показатель | Сумма | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в т.ч. | 87673,7 | 3811,9 | 7623,8 | 7623,8 | 7623,8 | 7623,8 | 7623,8 | 7623,8 | 7623,8 | 7623,8 | 7623,8 | 7623,8 | 7623,8 |
| по системе водоснабжения | 25048,7 | 1088,5 | 2178,2 | 2178,2 | 2178,2 | 2178,2 | 2178,2 | 2178,2 | 2178,2 | 2178,2 | 2178,2 | 2178,2 | 2178,2 |
| по системе водоотведения | 62625 | 2722,3 | 5445,7 | 5445,7 | 5445,7 | 5445,7 | 5445,7 | 5445,7 | 5445,7 | 5445,7 | 5445,7 | 5445,7 | 5445,7 |
| Непредвиденные расходы | 8767,37 | 380,97 | 762,4 | 762,4 | 762,4 | 762,4 | 762,4 | 762,4 | 762,4 | 762,4 | 762,4 | 762,4 | 762,4 |
| Управление ПКРСКИ | 1753,5 | 76 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 |
| Итого затраты | 98194,57 | 4268,87 | 8538,7 | 8538,7 | 8538,7 | 8538,7 | 8538,7 | 8538,7 | 8538,7 | 8538,7 | 8538,7 | 8538,7 | 8538,7 |

Общая смета затрат Программы рассчитывалась по базовым капитальным затратам, уточнение и проверка объективности которых в данной работе не производилась. Точный размер данных затрат рассчитывается в рамках инвестиционных и производственных про-грамм коммунальных предприятий с.п. Кабановка Кинель-Черкасского муниципального рай-она. Дополнительно были учтены:

непредвиденные  затраты, связанные с физически непредвиденными расходами и ростом цен, в размере 10% от величины капитальных затрат;

затраты на управление ПКРСКИ, в размере 2% от величины капитальных за-трат.

Соответственно при анализе источников инвестиций ПКРСКИ необходимо рассмат-ривать все возможные варианты привлечения средств.

6.2. Характеристика основных источников финансирования. Структура финансирования.

На данный момент тарифы на услуги организаций коммунального комплекса с.п. Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области не содержат инвестиционной надбавки, позволяющей финансировать из тарифов  строительство  и  (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Отсутствие информации о существующей доле затрат населения на ЖКУ и энергетические ресурсы, не позволяет произвести расчет возможности внедрения инвестиционной  надбавки в тарифе ОКК.

Учитывая низкий уровень доходов населения в сельском поселении Кабановка, при раз-работке ПКРСКИ, было сделано допущение о невозможности финансирования мероприятий Программы за счет инвестиционных надбавок.

Исходя из рассмотренных ограничений по источникам финансирования  мероприятий Программы,  была определена структура финансирования. Данные по структуре содержатся в таблице  6.2.  Основной смысл структуры заключается в финансировании мероприятий Программы в большей степени их внебюджетных источников  –  заемные средства (кредиты банков, международных финансовых организаций, лизинг) и средства энергосервисных компаний.

Таблица 6.1. Структура финансирования мероприятий Программы.

| Показатель | Сумма, тыс. руб. | Доля, % | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Самарской области | 9819,46 | 10 | 426,93 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 |
| Бюджет муниципального района Кинель-Черкасский | 2945,84 | 3 | 128,08 | 256,2 | 256,2 | 256,2 | 256,2 | 256,2 | 256,2 | 256,2 | 256,2 | 256,2 | 256,2 | 256,2 |
| Бюджет сельского поселения | 981,95 | 1 | 42,69 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
| Фонд энергосбережения | 981,95 | 1 | 42,69 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
| Заемные средства | 24548,64 | 25 | 1067,33 | 2134,7 | 2134,7 | 2134,7 | 2134,7 | 2134,7 | 2134,7 | 2134,7 | 2134,7 | 2134,7 | 2134,7 | 2134,7 |
| Энергосервисные компании | 58916,74 | 60 | 2561,60 | 5123,2 | 5123,2 | 5123,2 | 5123,2 | 5123,2 | 5123,2 | 5123,2 | 5123,2 | 5123,2 | 5123,2 | 5123,2 |
| ИТОГО | 98194,57 | 100 | 4269,33 | 8538,7 | 8538,7 | 8538,7 | 8538,7 | 8538,7 | 8538,7 | 8538,7 | 8538,7 | 8538,7 | 8538,7 | 8538,7 |

6.3. Совершенствование бюджетного финансирования программы.

Бюджетное финансирование ПКРСКИ должно осуществляться в рамках оптимизации и совершенствования бюджетного планирования, направленного на решение следующих задач:

- формирование источников финансирования Программы на уровне бюджета с. п. Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский и бюджетов района и области;

- создание механизма мониторинга экономии бюджетных средств от реализации Программы;

- создание механизма аккумуляции полученной экономии с использованием средств на цели реализации Программы, погашения обязательств,

- рефинансирования мероприятий, материального поощрения участников.

Без формирования бюджетной поддержки (на всех уровнях бюджета) реализации мероприятий ПКРСКИ, привлечение внебюджетных источников проблематично.

Для формирования бюджетных источников финансирования мероприятий необходимо выделить в районном бюджете и бюджетах сельского поселения статью: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры». По данной статье возможно перечисление следующих средств:

- бюджетные средства, выделяемые на подготовку к отопительному периоду;

- не менее 10% средств, выделяемых ОКК на дотации на возмещение разницы в тарифах;

- не менее 10% средств областного и местных бюджетов, выделяемых на: субсидии ОКК на приобретение топлива и пр., предоставления социальной поддержки гражданам по оплате ЖКУ;

- не менее 10% затрат на электро-, газо-, тепло-  и водоснабжение/водоотведение бюджетных учреждений.

Для налаживания процесса планирования и учета расходов и экономии по Программе необходимо включить в перечень обязательных приложений к бюджету района и бюджетам поселений специальной справки «Прохождение средств по Подпрограмме  комплексного  развития  систем коммунальной инфраструктуры Кинель-Черкасского муниципального  района»  с  выделением  в  ней статей:

В доходной части:

Получение средств по кредитам и займам;

- Получение средств из бюджетов других уровней, областного фонда энергосбережения;

- Экономия средств от реализации мероприятий Программы;

В расходной части:

- затраты на реализацию Программы;

- затраты на погашение кредитов, займов, энергосервисных договоров в рамках Программы.

Для налаживания процесса мониторинга экономии бюджетных средств необходимо уточнить базовый объем потребления ЖКУ, используемый в процессе бюджетного планирования.

Создание механизма аккумуляции полученной экономии позволит использовать часть средств на цели рефинансирования Программы, погашения обязательств и материального поощрения ее участников.

Механизм аккумуляции экономии от Программы.

Для определения и последующей формирования финансовых средств необходимо выполнение следующих условий:

- плановый объем дотаций и субсидий по проекту должен рассчитываться исходя из объемов потребления коммунальных услуг в базовом периоде;

- экономия ТЭР должна определяться относительно базового объема потребления;

- средства на покрытие разницы в тарифах с учетом льгот и субсидий должны выделяться из бюджета в полном объеме (защищенная статья).

В процессе исполнения бюджетов должны учитываться факторы, ведущие к увеличению дотаций.

Вся полученная экономия должна оставаться в распоряжении муниципального образования.

Экономия (перерасход) бюджетных средств рассчитывается как разница планового и фактического объема дотаций и определяется следующими факторами:

- эффектом, полученным от реализации Программы;

- погодными условиям;

- демографическими изменениями;

- прочими факторами.

Механизмы финансового контроля Программы.

Для совершенствования управления и повышения контроля над финансированием Программы необходимо создать в структуре органов исполнительной власти района и сельского поселения, а так же в составе ОКК службы финансово-экономического контроля.

- Данным службам должны вменятся следующие функции:

повышение эффективности управления финансами ЖКХ;

- снижение потребностей в краткосрочном заимствовании на покрытие разрывов  в финансировании мероприятий;

- финансовый и казначейский контроль осуществления платежей запланированным направлениям.

Финансовые службы ОКК обязаны выстроить четкий и однозначный контроль расходования средств по объемам, источникам и графикам реализации. Отчетность о проведении мероприятий Программы от ОКК должна в установленном порядке предоставляться финансовым службам района и поселения.

6.3. Механизм реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.

Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Кабановка.

Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Кабановка заключается в переориентации целей деятельности по эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры: приоритетом должно стать не обслуживание инфраструктуры как имущественного комплекса, а обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности. Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов:

1) Построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности организаций коммунального комплекса с.п. Кабановка. Данные показатели индикаторы должны базироваться на программе комплексного развития с.п. Кабановка и отражать основные условия функционирования и развития инженерной инфраструктуры, которые должны быть обеспечены соответствующим предприятием. На основе данных индикаторов должны формироваться производственные (для обеспечения условий функционирования) и инвестиционные (для обеспечения условий развития) программы организации коммунального комплекса. Оценка деятельности организации коммунального комплекса должна основываться, в первую очередь, на оценке достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов.

2) Утверждение инвестиционных программ организации коммунального комплекса и заключение договоров между администрацией с.п. Кабановка, организацией коммунального комплекса и кредитными и финансовыми организациями на их реализацию. Инвестиционные программы должны стать инструментом для достижения установленных Программой целевых показателей и индикаторов. Разработка инвестиционных программ должна осуществляться в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденными приказом Минрегиона России от 10.10.2007 г. № 99. Программа комплексного развития реализуется посредством двухэтапной разработки инвестиционных программ: первый этап – 2014 – 2018 гг., второй этап – до 2025 г.

В отношении системы электроснабжения, реализация настоящей Программы осуществляется посредством утверждаемых в установленном порядке инвестиционных программ энергоснабжающей организацией. Для целей согласования инвестиционных программ с планами развития с.п. Кабановка, настоящая Программа должна быть предоставлена  данной организации, в том числе корректировки Программы с учетом реализации промежуточных этапов.

Договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Договоры заключаются между администрацией с.п. Кабановка, соответствующей организацией коммунального комплекса и финансовыми организациями. Такие договоры должны включать:

- цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения);

- права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов и надбавок;

- ответственность сторон;

- перечень мероприятий программы и их стоимость;

- объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства).

3) Переход к долгосрочному тарифному регулированию, включающему установление тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса (в первую очередь на питьевую воду, отведение сточных вод (вывоз ЖБО), тепловую энергию) с.п. Кабановка на несколько лет.

При этом целесообразно предусмотреть различные механизмы финансирования следующих групп мероприятий инвестиционной программы:

- для мероприятий со сроком окупаемости, не превышающим срок действия тарифов (надбавок к тарифам) (3 – 5 лет). Финансирование таких мероприятий должно компенсироваться за счет экономии, полученной в результате реализации мероприятия. При этом расходы, которые снижаются от реализации мероприятия, при установлении тарифов и надбавок к тарифам учитываются в размере, характерном до момента реализации мероприятия.

- для мероприятий со сроком окупаемости, превышающим срок действий тарифов (надбавок к тарифам) (свыше 4 лет). Финансирование таких мероприятий осуществляется посредством включения необходимых расходов в финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы.

4) Реформирование системы применения предельных индексов изменения тарифов (с учетом надбавок к тарифам).

Как уже отмечалось, существующая практика тарифного регулирования фактически сводится к индексации действующих тарифов на величину предельного индекса (или величину, близкую к ней). Однако данный подход является препятствием на пути реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, он не стимулирует организации коммунального комплекса к развитию эксплуатируемых систем коммунальной инфраструктуры, финансирование которого осуществляется по остаточному принципу. Необходимо выделение из величины предельного индекса составляющей, приходящейся на тариф (без учета инвестиционной составляющей), и составляющей, приходящейся на надбавку к тарифу (инвестиционную составляющую). При этом такое разделение должно осуществляться вне зависимости от наличия инвестиционной программы организации коммунального комплекса. Ключевым в данном случае становится принцип – финансирование деятельности организации коммунального комплекса не может осуществляться в одинаковом размере как при наличии, так и при отсутствии инвестиционной программы. Инвестиционная программа является механизмом обоснования дополнительного финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры. Применение такого принципа, ресурсоснабжающей организации позволяет получить гарантированный источник финансирования инвестиционной программы, который не может быть направлен на финансирование текущей производственной деятельности. В условиях с.п. Кабановка развитие систем коммунальной инфраструктуры должно стать таким же полноценным видом деятельности организаций коммунального комплекса, как и обеспечение товарами и услугами существующих потребителей.

5) Имущественные отношения между организациями коммунального комплекса и органами местного самоуправления Кинель-Черкасского района и с.п. Кабановка должны определяться исходя из одной из основных целей деятельности таких организаций – развитие систем коммунальной инфраструктуры. Учитывая существующие имущественные отношения, а также то, что в необходимом объеме развитие систем коммунальной инфраструктуры с.п. Кабановка не может быть обеспечено только за счет внебюджетных источников (в условиях ограничения по доступности товаров и услуг для потребителей), представляются возможными следующие механизмы:

- докапитализация (с последующим разделением капитала между Кинель-Черкасским районом и с.п. Кабановка) действующих организаций коммунального комплекса посредством внесения в уставной капитал средств из бюджетов Кинель-Черкасского района и с.п. Кабановка, которые впоследствии направляются на реализацию инвестиционной программы. В этом случае происходит соразмерное увеличение доли района и муниципального образования в капитале организаций;

- непосредственное инвестирование средств бюджетов Кинель-Черкасского района и с.п. Кабановка в строительство систем коммунальной инфраструктуры с последующей передачей объектов организациям коммунального комплекса в аренду.

Второй вариант имеет несколько ограничений: при такой схеме затрудняется привлечение финансирования из внебюджетных источников, становится сложной реализация мероприятий по модернизации уже существующих объектов и сооружений. Исходя из этого в качестве приоритетного может рассматриваться первый вариант.

Реализация Программы.

Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.

Основными функциями Администрации с.п. Кабановка по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с.п. Кабановка, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с.п. Кабановка по вопросам заключения договоров на реализацию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы главе администрации сельского поселения и предложений о ее корректировке;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

Контроль за исполнением Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава администрации с.п. Кабановка.

В рамках осуществляемых функций Администрация с.п. Кабановка подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

На основе результатов мониторинга выполнения Программы Администрацией с.п. Кабановка формируется информационная аналитическая база об изменении целевых показателей Программы. Данная информационная база используется для оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке.

В области теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения механизм реализации мероприятий Программы программ должен соответствовать требованиям: Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Система нормативно-правового обеспечения Программы.

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда нормативно-правовых документов по с.п. Кабановка, в том числе:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса, их значения и порядок проведения оценки;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Формирование источников финансирования Программы на уровне бюджета с.п. Кабановка Кинель-Черкасского муниципального района и бюджетов района и области;

- Создание механизма мониторинга экономии бюджетных средств от реализации Программы;

- Создание механизма аккумуляции полученной экономии с использованием средств на цели реализации Программы, погашения обязательств.

Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы.

Эффективность реализации Программы носит комплексный характер. Осуществление мероприятий Программы даст следующие ключевые социальные, экономические и экологические результаты:

- повышение качества жизни населения за счет улучшения качества коммунальных услуг;

- обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение потребностей жилищного строительства;

- эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры;

- обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса;

- улучшение экологической ситуации.

Критерием оценки социально-экономических и экологических последствий является степень достижения целевых индикаторов, установленных Программой.

Степень достижения целевых индикаторов определяется с использованием комплексного индикатора выполнения Программы. Определение комплексного индикатора осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности программы.

Показателем не достижения целевых индикаторов Программы (низкая эффективность реализации Программы) является значение комплексного индикатора выполнения Программы менее 0,9. Эффективность реализации Программы является высокой при достижении значения комплексного индикатора более 0,9.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем определения степени достижения ожидаемых результатов посредством сравнения текущих значений целевых индикаторов с предусмотренными Программой значениями.

Для оценки эффективности используются значения основных целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается через комплексный индикатор выполнения Программы. Комплексный индикатор рассчитывается в следующем порядке:

1. Определяется индекс изменения каждого индикатора Программы:

отношением разности текущего и исходного значений к разности планового на конец периода мониторинга и исходного значений индикатора – в случае, если положительный эффект отражается максимизацией индикатора;

отношением разности исходного и текущего значений к разности исходного и планового на конец периода мониторинга значений индикатора – в случае, если положительный эффект отражается минимизацией индикатора:

Индизм. =

или

Индизм. =

где Индизм –индекс изменения индикатора за период мониторинга, доли;

Индтек, Индисх, Индплан – соответственно текущее (по результатам периода мониторинга), исходное (на начало периода мониторинга) и плановое (на период мониторинга) значение целевого индикатора, ед. изм.

2. Определяется комплексный индикатор  как сумма произведений индексов изменения отдельных индикаторов на удельный вес таких индикаторов:

где:

Индкомп – комплексный индикатор выполнения Программы, доли;

Индизмi – индекс изменения i-го индикаторы, доли;

Удi – удельный вес i-го индикатора, доли;

N – количество целевых индикаторов Программы (6 ед.).

Удельные веса индикаторов:

- обеспечение индекса установки приборов учета – 0,16;

- обеспечение индекса нового строительства водяных сетей – 0,18;

- обеспечение индекса нового строительства водопроводных насосных станций – 0,19.